ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Генеральный план  Александровского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

Арх. № 07/1-08-ГП

Том II

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Генеральный план  Александровского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

Арх. № 07/1-08-ГП

Том II

Директор                                             Т. Г. Морозова

ГАП                                                     Т. В. Лузанова

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                Т. В. Лузанова

Архитектор                                                                              О. В. Доманова

Экономическая часть:

Ведущий экономист                                                               Е. П. Любая

Инженерная инфраструктура

Начальник отдела                                                                  Н. Б. Смирнов

Главный специалист                                                             И. А. Кондаков

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Руководитель группы                                                            Н. Ю. Зинченко

Инженер                                                                                  М. В. Кривченко

Справка главного архитектора проекта

Настоящий проект генерального плана Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, отвечает нормам взрыво-пожарной безопасности, а также требованиям охраны окружающей среды.

Главный архитектор проекта                               Т. В. Лузанова

Состав проекта:

Генеральный план Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области

Том I. Положения о территориальном планировании (Утверждаемая часть проекта).

Обоснование генерального плана Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж).

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Александровского сельского поселения:

1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 50000;

2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) совмещенный со схемой градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания, М 1:25000;

5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

6. схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. схема сводного плана инженерной инфраструктуры, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000;

По схемам генеральных планов населенных пунктов Александровского сельского поселения:

9. План современного использования территорий по каждому населенному пункту: с. Александровка, х. Христичево, х. Красная Поляна, х. Нижняя Козинка, х. Красная Заря, х. Цыганки, пос. Ленинский Лесхоз,  М 1:5000;

10. схема генеральных планов, совмещенная со схемой  планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и схемой размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства по каждому населенному пункту: с. Александровка, х. Христичево, х. Красная Поляна, х. Нижняя Козинка, х. Красная Заря, х. Цыганки, пос. Ленинский Лесхоз, М 1:5000;

11. схема инженерной подготовки и благоустройства территории по каждому населенному пункту: с. Александровка, х. Христичево, х. Красная Поляна, х. Нижняя Козинка, х. Красная Заря, х. Цыганки, пос. Ленинский Лесхоз, М 1:5000.

| Оглавление |
| --- |
| Состав проектных материалов |
| Том I | Генеральный план Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
| Часть 2 | Обоснование генерального плана Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
|  | Пояснительная записка по проекту генерального плана Александровского сельского поселения |  |
| 1. | Предисловие | 9 |
| 1.1. | Введение | 9 |
| 1.2. | Общие сведения о территории Александровского сельского поселения | 9 |
| 2. | Цели и задачи проекта | 14 |
| 3. | Природно-ресурсный потенциал | 15 |
| 3.1. | Геологическое строение | 15 |
| 3.2. | Рельеф | 16 |
| 3.3. | Инженерно-геологические условия | 17 |
| 3.4. | Климат | 18 |
| 3.5. | Гидрография | 20 |
| 3.6. | Растительность и животный мир | 21 |
| 3.7. | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 24 |
| 4. | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 26 |
| 4.1. | Система расселения | 31 |
| 4.2. | Трудовые ресурсы | 32 |
| 4.3. | Население | 38 |
| 4.4. | Экономическая база развития | 41 |
| 4.5. | Жилищный фонд | 47 |
| 4.6. | Система культурно-бытового обслуживания Александровского сельского поселения | 52 |
| 4.6.1. | Существующее положение | 56 |
| 4.6.2. | Основные перспективы развития отдельных видов обслуживания | 56 |
| 4.7. | Транспортная инфраструктура | 60 |
| 4.8. | Инженерная инфраструктура | 69 |
| 4.9. | Вертикальная планировка и инженерная подготовка | 99 |
| 4.10. | Оценка воздействия на окружающую среду | 110 |
| 4.11. | Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Александровского сельского поселения объектами культурного наследия | 112 |
| 5. | Архитектурно-планировочная организация территории | 116 |
| 6. | Зонирование территории | 118 |
| 7. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Александровского сельского поселения | 125 |
| 8. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 129 |
|  | Карты-схемы |  |
| Том II | Графические материалы |  |

Часть 2. Обоснование генерального плана Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области

- Предисловие

1.1.  Введение

В целях утверждения проекта генерального плана Александровского сельского поселения подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проектных решений.

## Данный проект является градорегулирующим документом, в котором заложены основные положения схем – схемы Территориального планирования Азовского района Ростовской области, выполненной институтом РосНИПИУрбанистики по развитию территории, применительно к юго-западной части Азовского района, в том числе Александровского сельского поселения.

## Генеральный план разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ, Ростовской области и Азовского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

## Создание условий устойчивого развития территории, обеспечение ее рационального использования при развитии туристско-рекреационной зоны с учетом интересов населения поселения является главной идеей проекта.

Принятие проектных решений произведено при помощи анализа социально-экономического потенциала района, где выявлены факторы, способствующие развитию территории.

Для  успешного и интенсивного развития Александровского сельского поселения требуется устранить основное противоречие – несоответствие уровней реального состояния социально-экономической и инженерно-транспортной сфер и требуемого.

1.2. Общие сведения о территории Александровского сельского поселения

Краткая историческая справка

После победы России над Турцией в войне 1768-1774г. и подписания Кучук-Кайнарджийского договора в 1774г., крепость Азов, Таганрог, северо-восточное Приазвовье, часть кубанских земель навсегда вошли в состав российского государства.

В 1778 г. в крепость Дмитрия Ростовского прибыл А.В.Суворов, под руководством которого для защиты южных и западных границ русского государства создается ряд крепостей. Так с юга, на реке Еи было создано Ейское укрепление и несколько форпостов.

После того,  как  Приазовские степи были надежно защищены от набегов турков, ногайцев и крымских татар, началось массовое заселение этих земель русскими переселенцами.

Часть переселенцев из левобережной Малороссии поселилась вдоль реки Чембур. Переселенцы селились на некотором удалении друг друга, образовывая хутора, которые были названы Чембурскими хуторами.

В 1820 году между Чембурскими хуторами была построена саманная церковь и все хуторки расположенные вокруг церкви стали называться слободой Александровской. Почему так была названа слобода установить пока не удалось. Возможно, село было названо в честь правившего в то время царя Александра или по имени первого переселенца, как  говорят жители села. Но мое мнение, что село получило название по имени святого, в честь которого была построена первая церковь. Подтверждением этому может служить то, что построенный в 1912 году храм назывался Александро-Невским. По сообщению священника церкви в 1820 году в с. Александровка проживало 735 жителей, основное население было малороссийским.

В 1864 году саманная церковь была разобрана и построена новая - деревянная, в центре села на площадь. К началу 20 века население села насчитывало более 10 тысяч человек.

В конце 19-го века 1884 году было создано Атаманское лесничество – ныне Александровский лес, а в 1886 году на территории лесничества появляется Александровский пруд. В центре лесного массива до сих пор находится старинный одноэтажный дом — панская усадьба Дмитрия Капитоновича Домашевского, создателя Атаманского лесничества. Именно он нашел когда-то научные обоснования для создания искусственного леса в степи и убедил в его экономической выгоде Войсковое правление области Войска Донского. Объекты, входящие в «панскую усадьбу»: конюшня, помещичий дом с впечатляющими подвалами с арочными сводами  представляют историческую и культурную ценность.

Поселенцы занимались земледелием и животноводством. Крестьяне сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, бахчевые. Разводили лошадей, коров, овец, свиней, а также птицу: индеек, гусей, уток, кур. Занимались пчеловодством. Крестьянские хозяйства были натуральными. Земля давала хлеб, скот- молоко, мясо, кожи. Овцы - шерсть, из которой вязали одежду, выделывали валенки, шили шубы. Семьи в то время были большие. Семья из 10-12 человек считалась нормальным явлением. Порядки в семьях  были патриархальными. Главой семьи считался самый старый в семье. За непочтение к старшим виновника осуждало все село, и он лишался «батькивщины», т.е. наследства. Дети  воспитывались в строгости и в духе уважения к старшим.

В 1900 году в селе была открыта церковно-приходская четырехгодичная школа. В школе преподавали Закон Божий и церковно-славянский язык, математику, грамматику, естествознание. Первым директором был священник по фамилии Сидоренко.

В 1905-1912г.г. в селе строится еще одна церковь.  Это был кирпичный, красивый храм, построенный на пожертвования всех жителей села. Две церкви в селе обслуживали 4 священника: Игуменцев, Афанасьев, Орлов и Швидкой. Известно, что отец Иоанн Игуменцев в конце 20-х годов был сослан в Нижегородскую область в ссылку, а матушка его с четырьмя детьми,  лишившись дома и всего имущества вынуждена  была скитаться и просить у людей помощи и ночлега. После освобождения из ссылки о. Иоанн служил в селе Екатериновка, но после проповеди был арестован и расстрелян в Краснодарской тюрьме в 1937 году.

До революции священники имели большое влияние на население села Александровка. Хоронили священников и других служителей возле деревянной церкви,  в центре села.

В 1936 году в деревянной церкви устроили клуб. 6 ноября 1936 года церковь сгорела. Говорят, что артисты стали разогревать краски для грима и от искры начался пожар. Но некоторые александровцы утверждают, что церковь подожгли сами верующие чтобы уберечь ее от осквернения.

В 1937 году в центре села был разбит парк, и началось строительство нового клуба. Могилы священнослужителей и остатки сгоревшего храма были до конца разрушены. На месте храма в 1946 году была построена библиотека, в нескольких метрах от нее находится танцплощадка. В 2003 году при содействии И.А. Станиславского здание библиотеки,  построенной на месте сгоревшего храма,  было передано приходу.

В 1937 году начали рушить великолепный храм св. Александра Невского. Из  храмового кирпича были построены клуб, электростанция, райком, райисполком, райбыткомбинат, правление колхоза, амбары и другие постройки. Закончили разрушение к 1940 году.

Богослужения начали совершаться только с приходом немцев. Служили в частном доме. Но затем службы прекратились совсем.

В 1993 году верующие жители Александровки, получив благословение митрополита  Владимира (Котлярова), создавали Свято-Преображенский приход. Глава сельской администрации выделила помещение для совершения богослужения. Здание было дореволюционной постройкой, находилось в ужасном состоянии, было расположено на окраине села.

Настоятелем прихода был назначен иерей Евгений Бабенцев, который вместе с прихожанами приложил немало усилий, чтобы отремонтировать окна, крышу, двери, установить решетки на окна, оборудовать Алтарь, иконостас. Храм был освещен священническим чином. Службы начались в 1994 году.

Экономико-географическое положение территории

По административно-территориальному делению в состав Азовского района входят 1 городское поселение, 18 сельских поселений (99 сельских населённых пунктов) в том числе Александровское сельское поселение. Административным центром района является город Азов.

Азовский район – один из крупнейших районов Ростовской области на юго-западе области,  занимает Южное побережье Таганрогского залива и дельту реки Дон. Большинство существующих ныне сел и хуторов района возникло в 1780-1830 годы. Азовский район образован в 1924 году.

Территория муниципального образования Азовский район в административных границах занимает площадь 2869 кв.км. Численность населения 90,64 тыс. человек.

Плотность населения составляет 32 чел/км2.

Азовский район занимает выгодное географическое положение. По его территории проходят транспортные артерии государственного значения, Главные из них – железная дорога и автомобильная магистраль, связывающая центр Европейской части России с республиками Северного Кавказа и странами Кавказа. Важное народнохозяйственное значение имеют автодороги Батайск-Ейск и Азов-Староминская-Краснодар.

По своему производственному профилю район является сельскохозяйственным и в последние годы стабильно развивается как единый агропромышленный комплекс. В районе развито производство.

Природа и климат Приазовья способствуют развитию туризма. В летние месяцы в Азовском районе можно встретить отдыхающих всех регионов России.

Александровское сельское поселение находится  в юго-западной части Азовского района, площадь территории 306 кв. км, численность населения на 01.01.11 г. составляет 5557 чел. Административным центром является село Александровка. Административно-территориальное деление – 7 населенных пунктов: с. Александровка, х.Христичево, х. Красная Поляна, х.Нижняя Козинка, х.Красная Заря, х. Цыганки, пос. Ленинский Лесхоз. Расстояние от административного центра поселения до районного центра – города Азова составляет 60 км.

В 1884 году было создано Атаманское лесничество – ныне Александровский лес, который является памятником природы. За свою вековую историю территория леса не изменялась и составляет 5525 га.

Достопримечательностью поселения и за далеко его границами является Атаманское лесничество – ныне Александровский лес, где через два года после создания появился Александровский пруд.. За свою вековую историю леса - памятника природы, его территория не изменялась и составляет 5525 га.

Здесь уже несколько лет подряд проходит Открытый чемпионат Ростовской области по спортивному рыболовству. Это излюбленное место рыболовов, здесь водятся карпы, амуры, караси, лещи, окуни и щуки, а специально оборудованные причалы создают прекрасные условия для рыбной ловли. Возможна организация охоты на кабана, оленя, зайца, лису, фазана.

Александровский лес – это реальная возможность вкусить все прелести экологического туризма, насладиться пешеходными и велосипедными прогулками по специально разработанным маршрутам. На территории леса есть своя конюшня, на базе которой организуются конные прогулки, минизоопарк и фазанарий.

Уникальные возможности, которые дарит Александровский лес человеку, поистине неисчерпаемы. Заповедные участки степного леса, пруды, дубовые и ореховые рощи, завораживают путешественников.

Экономика Александровского сельского поселения имеет четко выраженный аграрный профиль. Это обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями, которые являются факторами, стимулирующими на территории Александровского сельского поселения, как развитие сельскохозяйственной отрасли, так и развитие рекреации.

На территории поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения, основные направления народного хозяйства –  зерновое растениеводство, животноводство. Кроме того, на территории Александровского леса располагается охотничье хозяйство.

СПК им. Калинина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Ростовской области.

Сельское хозяйство Александровского сельского поселения находится на фазе подъема: рост производства продукции, инвестиционные процессы на предприятиях, освоение новых технологий, совершенствование схем реализации продукции являются положительными процессами, ведущими к интенсивному развитию отрасли.

2. Цели и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ разработка  генерального плана Александровского поселения направлена на определение назначения его территорий в совокупности  социальных, экономических, экологических и иных факторов. Стратегическая цель  генплана сельского поселения – обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Целью разработки проекта генерального плана Александровского сельского поселения является установление требований и ограничений по использованию территории поселения для осуществления градостроительной деятельности и обеспечения устойчивого развития территорий при помощи комплексного решения вопросов территориального планирования, в целях планирования размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Выполнение поставленных целей на основе анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития обеспечивается решением градостроительных задач:

- планировочной организации территории;

- зонирования территории поселения  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- развития социальной инфраструктуры;

- развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

- выявления и оценки природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- выявления мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические функции окружающей среды;

- выявления явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения от их воздействия;

- иные меры по развитию территорий.

Залогом  выполнения основной цели проекта – создания уникального, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и последовательного повышения качества жизни и жизненного уровня населения Александровского сельского поселения является решение поставленных проектом задач.

3. Природно-ресурсный потенциал

3.1. Геологическое строение

Территория района сложена мощной толщей песчано-глинистых отложений верхнемелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Верхнемеловые отложения распространены повсеместно, представлены песчано-глинистой толщей туронского, коньякского, сантонского и компанского ярусов. Мощность отложений достигает 100м и более.

Отложения палеогена представлены всеми тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом.

Палеоцен представлен песками, алевритами, песчаниками и алевролитами, мощность отложений может достигать 700м.

Эоценовые отложения представлены песчано-глинистой толщей с прослоями алевритов, мощностью 100-300м.

Олигоцен представлен майкопской серией – глинами с прослоями мергелей и алевролитов.

Неогеновая система представлена широким спектром морских, континентальных, и смешанного (прибрежно-морского) типа осадков миоценового и плиоценового возраста.

Миоцен представлен отложениями караганского, конского, сарматского, мэотического ярусов. В разрезе карагано-конских слоев преобладают глины. Пески, мергели и известняки имеют подчиненное значение. Отложения сарматского яруса представлены песками и глинами с прослоями известняков. Общая мощность миоценовых отложений достигает 150-170м.

Плиоценовые отложения распространены повсеместно и представлены отложениями понтического яруса и отложениями, объединенными под названием азово-кубанской серии. Это отложения пестрого литологического состава – глинистые пески с прослоями глин и глины с прослоями песков. Мощность отложений азово-кубанской серии достигает 160м.

Четвертичные отложения развиты на территории района повсеместно. На водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхне-нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10м и более. Склоны водоразделов и речных террас сложены делювиальными суглинками пылеватыми, известковистыми. Суглинки обнаруживают слоистость, обусловленную цветом или гранулометрическим составом.

Из минерально – сырьевых ресурсов на территории Александровского сельского поселения расположено Александровское западное, участок Южный (суглинок) – в 0.75 км к север-северо-западу от ст.Александровка на правом склоне долины р. Мокрая Чубурка.

Физико-геологические процессы

В целом территория отличается слабым проявлением экзогенных геологических процессов.

Развитие эоловых процессов в основном связано с пыльными бурями, чему способствует высокая распаханность территории, наличие почв, обладающих низкой ветроустойчивостью, засушливость климата, отсутствие сплошного растительного покрова. В результате выдувания частиц почв и грунтов с поверхности формируются котловины выдувания длиною до нескольких сотен метров и глубиной до десятков сантиметров, а также холмы и гряды высотой до 1-2 м. У меридионально расположенных лесных полос после пыльных бурь возникают ассиметричные валы высотой на заветренной стороне 3,0м шириной 25-45м.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

3.2. Рельеф

Территория Азовского района расположена в пределах Азово-Кубанской и Нижнедонской низменных равнин.

На западе и юго-западе территория ограничена акваторией Таганрогского залива, на севере долиной р. Дона, на юге граничит с Краснодарским краем. Долина р. Дон и Таганрогского залива ориентированы в субширотном направлении.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 0 (урез воды в Таганрогском заливе Азовского моря) до 69м на юге и юго-востоке района. Отмечается общий уклон поверхности в северо-западном направлении.

По особенностям геоморфологического строения на рассматриваемой территории выделяются два района.

Первый занимающий практически всю территорию представляет собой аккумулятивную равнину в пределах Азово-Кубанской впадины, которая характеризуется довольно плоской, слабо расчлененной с общим, мало заметным уклоном в сторону Азовского моря поверхностью. Она расчленена долинами рек Кагальник, Мокрая и Сухая Чубурка и др., а также балками. Длины балок колеблются от десятков метров до нескольких километров. Глубина местного базиса эрозии не превышает 40-60м. Густота эрозионного расчленения территории не значительна. Из современных рельефообразующих процессов значительную роль здесь играют эоловые, особенно пыльные бури, и антропогенные процессы.

3.3.  Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке (см. соответствующий раздел).

Территории месторождений полезных ископаемых застройке не подлежат. В случае необходимости их освоения требуется согласование с органами Госгортехнадзора по Ростовской области.

Все шесть населенных пунктов Александровского сельского поселения расположены в долине р. Мокрая Чубурка, сверху вниз:

пос. Ленинский лесхоз – по обоим берегам реки на абсолютных отметках 12-16 м, урез на отметке 11,3 м;

х. Цыганки – на левом берегу с абс. отметками поверхности 11,5-18 м, уреза воды  - 9,8-9,9 м;

пос. Красная Поляна – на обоих берегах реки, на абс. отметках 9-17 м, урез реки 8,8-9,5 м; юго-восточную часть поселка перерезает левый приток р. Мокрая Чубурка – б. Водяная, с прудами (отметки урезов 10-14,4 м);

пос. Александровка располагается по обоим берегам реки с абс. отметки поверхности 7-25 м,  абс. отметки уреза воды 6,3-6,9 м;

х. Красная Заря – на правом берегу, на абс. отметках 4-11 м, с отметкой уреза 3,8 м;

х. Нижняя Козинка – также на правом берегу реки  с абс. отметками поверхности 5-18 м, отметками уреза 3,4-3,8 м.

Ширина долины р. Мокрая Чубурка достигает 7-8 км. Днищем ее служит I надпойменная терраса, развитая повсеместно. Высота бровки террасы над урезом 1,5-2 м, ширина террасы 2,5-3 км. Пойма развита участками шириной 15-30 м, сохраняясь в излучинах реки; высота поймы над урезом 0,3-0,4м.

Высокая III надпойменная терраса выражена плохо и плавно переходит в склоны водораздела.

В настоящее время р. Мокрая Чубурка подпружена дамбами и образует каскад прудов.

Таким образом, все населенные пункты расположены в основном на I надпойменной террасе р. Мокрая Чубурка, на абсолютных отметках более 20 м, переходящей в склоны водораздела между реками Мокрая Чубурка и Кагальник.

Первая надпойменная терраса сложена аллювиальными песчано-глинистыми отложениями, иногда иловатыми. Мощность покровных суглинков достигает 2-10 м. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа, при мощности просадочной толщи 2-5 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 2-3 м и более 8 м.

Склоны водоразделов сложены лессовидными суглинками, в верхней части с прослойками песков и супесей, общей мощностью 12-30 м. суглинки подстилаются скифскими глинами. Мощность просадочной толщи 3-5 м, тип грунтовых условий по просадочности – I. Грунтовые воды залегают в основании суглинистой толщи; кроме того, на более плотных разностях суглинков возможно образование линз «верховодки» на различных глубинах.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Александровского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

3.4.  Климат

Рассматриваемая территория расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климат формируется под влиянием циклической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух. В холодное время он связан с восточным потоком от гребня Азиатского антициклона, летом – с западным потоком и является трансформированным из морского в континентальный из-за сильного прогрева над сушей.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Прохождение циклонов над Азовским морем в это время обусловливает неустойчивую и сравнительно теплую погоду. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время большей частью стоит ясная погода.

Летом погода обычно тихая, ясная, очень теплая. Иногда отмечаются штормы шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, погода теплая и ясная, а во второй половине характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +90С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3200-33000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -5…-60С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -33…-350С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. В связи с частыми оттепелями (45-50 дней за холодный период) снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. За зиму его средняя из максимальных высот составляет 20см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается от 180 до 200дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур и в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июле – августе составляет +22,5…+23,50С.  Максимальная достигает +38…+ 400С.

Годовая сумма осадков от 450 до 500мм и более, из них в апреле выпадает 250-290мм. Максимальная среднемесячная сумма осадков 55-60мм приходится на июнь-июль, когда дожди могут носить ливневый характер. Минимальное количество осадков – 33-34мм отмечается в феврале-марте. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44-0,55. В теплый период часто наблюдаются суховеи. Насчитывается до 75 дней с суховеями. Относительная влажность воздуха в течение года значительная. В холодный период года она составляет 80-90%, а в теплый - 55-75%.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,7-4,8м/с, при увеличении среднемесячных значений до 5,5-6м/с в феврале-марте и уменьшении до 3,6м/с в июле. Средняя месячная скорость ветра в течение года 3-7м/с, причем в холодный период года она больше, чем в теплый.

3.5.  Гидрография

По территории Александровского сельского поселения Азовского района протекает река Мокрая Чубурка.

Мокрая Чубурка— река на севере Краснодарского края и юго-западе Ростовской области России. Впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Длина 92 км. Общее падение 63 м, уклон 0,684 м/км. На реке сооружены пруды. Крупнейший приток — река Чубурка, протяженностью 28 км. Крупнейший населённый пункт — село Александровка. Река берёт начало на севере Кубано-Приазовская низменности, у железной дороги Батайск—Павловская, к востоку от хутора Исаевского Кущёвского района Краснодарского края. В верхнем течении постоянного течения не имеет. Ниже хутора Калининского входит в пределы Ростовской области. Затем принимает справа свой крупнейший приток — реку Чубурку. Здесь реку пересекает железная дорога Батайск—Староминская. Ниже по течению река проходит через искусственный Александровский лес. После проходит через крупнейший населённый пункт — село Александровку. Ниже посёлка Приморского на реке сооружён очень крупный пруд, шириной до 500 м. Впадает в Таганрогский залив Азовского моря у села Новомаргаритовка Азовского района Ростовской области.

# Характеристика реки

| Название реки | Основные морфометрические характеристики |
| --- | --- |
|  | Длина,км | Площадь водосбора, кв.км | Долина | Пойма | Русло, берега | Скорости течения |
| Мокрая Чумбурка | 92 | 647 | Ширина в среднем течении – 1,5км, в нижнем до 5км слобовыраженная, склоны 10-15м | Неширокая, в нижнем течении до 300м | Меандрирую-щее, шириной 5-10м, в вер-ховьях до 30м, в верховье глубины 0,20-0,5 до 1,5м – в низовье | 0,1-0,2 в межень, 0,5м/сек весной |

Режим реки характеризуется весенним половодьем, которое начинается в марте, реже в последней декаде февраля или в начале апреля. Подъём уровня начинается очень интенсивно и через 4-5 дней наступает максимум – подъём составляет до 3м.

Во время весеннего половодья проходит от 70 до 80% общего годового объёма стока.

На химический состав речных вод значительное влияние оказывают физико-географические условия. Водность и геологическое строение территории. Воды территории характеризуются повышенной минерализацией, жесткостью и преобладанием сульфатов. По питьевым качествам речные воды в реке Мокрая Чубурка оцениваются как удовлетворительные.

Экологическое состояние реки Мокрая Чубурка, протекающей по территории Азовского района, улучшается с каждым днем. Реку освобождают от груд ила, приводят в порядок береговую линию. С ноября 2002года Аксайской механизированной колонной было очищено более тысячи трехсот метров дна. На очереди строительство плотины и подъезда к охотхозяйству «Ленинское», которое и выступило непосредственным заказчиком этого проекта. Расчистка рек производится для улучшения экологического состояния района, непосредственно прилегающих хозяйств. Здесь заказчик был охотхозяйство, для поддержания ее водного баланса, для питья зверей, улучшения экологии данной реки.

На реке М. Чубурка построено 2 водохранилища, объёмом более 1,0 млн.куб.м, общая площадь водохранилищ – 4,24кв.км, полный объём – 7,50млн.куб.м, полезный объём – 7,03млн.куб.м.

Построено 47 прудов, общей площадью – 4,59кв.км, полным объёмом – 6,55млн.куб.м.

Водоохранная зона по рекам района должна быть установлена шириной для р. Мокрая Чубурка – 200 м, а прибрежная полоса – 50м.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных, аллювиально-делювиальных отложений развит в долинах реки Мокрая Чубурка. Приурочивается к отложениям поймы I и II надпойменных террас. Водовмещающие отложения представлены песками, суглинками. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,2 до 10м и более. Водообильность горизонта невысокая, дебиты скважин не превышают 6,0л/сек. Минерализация подземных вод изменяется от 0,7 до 14,5г/л. Грунтовые воды используются для питья, водопоя скота и хозяйственных нужд.

3.6. Растительность и животный мир

Рассматриваемая территория лежит в полосе господства богатой разнотравно-дерновиннозлаковых приазовских степей. Район практически полностью безлесен, местами встречаются кустарниковые формации в балках. Луга представлены западным подтипом лугов среднего и недостаточного увлажнения.

Основу злакового травостоя составляют крупнодерновинные ковыли. Среди мелкодерновинных узколистных злаков большую фитоценотическую роль играют ковылок, или ковыль Лессинга, типчак, менее обилен тонконог. В составе злакового травостоя постоянно присутствуют рыхлодерновиные и корневищные степные широколистные злаки.

Особую роль в биогеоценозе рассматриваемой территории играет уникальный рукотворный лесной массив Александровский лес (Атаманское лесничество) – искусственно созданный лесной массив в Азово-Егорлыкском ботанико-географическом районе. Первые работы по созданию леса в 1876-1888 гг. на землях Войска Донского были проведены в целях борьбы с засухой и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Лес создавался в четыре этапа. В настоящее время общая площадь леса – 5542 га, в том числе лесопокрытая – 4092 га. Главные породы: дуб черешчатый, ясень обыкновенный и зеленый, клен остролистный, ольха серая, осина. Основное назначение леса – почвоохранное и охрана генофонда. Данный лесной массив является стацией обитания для многих представителей животного мира и развития спортивной охоты и рыбалки.

В середине 50-х годов ХХ века здесь образовали Ленинский лесхоз, процветающий и поныне. На сегодняшний день Александровский лес – заповедная территория, открытая, тем не менее, для любого типа туристов. Но остановиться можно далеко не везде. Прудовое хозяйство севернее русла реки Мокрая Чубурка является частной охраняемой территорией, где ежегодно проходят соревнования по спортивной рыбалке.

На западной окраине леса обосновалась территория конного клуба, благоустроенная комфортабельными домиками со всеми удобствами. Здесь можно взять несколько уроков верховой езды и покататься потом на лошадке по широким лесным просекам. На самой территории лесхоза находится охотничье хозяйство, где занимаются разведением пятнистых оленей, диких кабанов и фазанов, на которых можно поохотиться за отдельную плату. Любителям экзотики за «решеткой» предлагается осмотреть диких животных в небольшом зверинце. Остальная же часть леса – дикие заросли, изобилующие многочисленными просеками, в которых велотуристы и пешие походники проложили немало хитрых дорожек.

Александровский лес преимущественно лиственный: дуб, ясень обыкновенный, клен остролистый, акация белая, тополь белый, шелковица, ясень пушистый, липа, из кустарников – боярышник, жимолость татарская, терн. Из ценных пород - грецкий орех, лиственница, сосна крымская, облепиха. Есть на территории Александровского леса и  уникальное дерево, являющееся его достопримечательностью – дуб-великан, возраст которого более 120 лет.

Лес богат зверем и птицей: олень европейский и олень пятнистый, кабан, лисица, заяц, енотовидная собака, сова обыкновенная, сыч, филин, кукушка, дрозд, дятел, разнообразные виды уток, гусей, цаплей. Картина леса была бы не полной без красавца фазана, чьи брачные крики и хлопанье крыльями слышны весной во время токования.

В 1886 году на территории лесничества появляется Александровский пруд. Здесь уже несколько лет подряд проходит Открытый чемпионат Ростовской области по спортивному рыболовству. Это излюбленное место рыболовов, здесь водятся карпы, амуры, караси, лещи, окуни и щуки, а специально оборудованные причалы создают прекрасные условия для рыбной ловли. Возможна организация охоты на кабана, оленя, зайца, лису, фазана.

После развала СССР лесничество получило дополнительные «бонусы». Лес был отнесен к особо ценным массивам и признан биологическим памятником природы. Кроме того, территория Александровского леса была включена в перечень «ключевых орнитологических территорий России» международного значения. А археологическая древность, девять могильных курганов, расположенных в лесном массиве, делают его интересным и привлекательным не только как объект лесоразведения. Казалось бы, все эти факторы должны повысить ценность лесничества.

Но случилось прямо противоположное. Уже в начале 90-х годов резко сократились ассигнования и  поставка специализированной техники. В результате вдвое сократились рубки ухода, а объем погибших деревьев превысил 60% от общего числа.

Самый сильный удар по лесхозам был нанесен в 2007 году, когда был  принят новый Лесной кодекс. Лесхоз был упразднен как производственный хозяйствующий субъект.

В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади в рассматриваемом районе занимает растительность антропогенно трансформированных экотопов. Антропогенные модификации степной растительности формируются в районе повсеместно, так как все целинные участки подвержены выпасу.

Определённые комплексы дикорастущих растений формируются и в искусственных ценозах – лесных насаждениях, полезащитных полосах и т.п.

Животный мир характеризуется биоразнообразием. Обилие представителей фауны объясняется соседством степных участков с прибрежной полосой р. Мокрая Чубурка и искусственными лесными насаждениями.

Многие из оставшихся в пределах рассматриваемой территории представителей фауны занесены в Красную книгу Ростовской области.

3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию А. Г. Исаченко (1985 г.) территория Азовского района, и Александровского сельского поселения в частности, относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Все разнообразие групп урочищ объединено комплексной характеристикой территории с выводом для интегральных целей территориального развития и приведено ниже, в таблице.

Таблица

| Зональность | Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Степные | Умеренно-засушливый | 1.Лёссовые равнины с лощинно-балочным расчленением с богатой степью на мощных обыкновенных черноземах | II | I | II | III | III | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство Деградация земель, обусловленная эрозией и дефляцией. Оптимальная система лесных полос, преобладание спелых и перестойных насаждений в лесополосах | Сохранение существующего экстенсивного сельхозиспользования и состояния. Охрана и возобновление старовозрастных посадок в лесополосах. Улучшение плодородия земель. |

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные

II – благоприятные

III – выборочно благоприятные

IV – непригодные

Значительная антропогенная освоенность района привела к неравномерному распределению по территории ландшафтов различного природно-рекреационного потенциала.

Средняя температура воздуха (7,9 оС) повышается с северо-запада на юго-восток от 6,7 до 9,4 оС. Аналогичным образом изменяется и сумма активных температур (средняя 3152 оС) от 2919 до 3432 оС. Годовая сумма осадков (средняя 419 мм) уменьшается с юго-запада на северо-восток от 486 до377 мм. Испаряемость в среднем составляет 948 мм и возрастает от 850 до 1000 мм. КУ (коэффициент увлажнения) в среднем равен 0,45, колеблясь от 0,38 до 0,55. По степени увлажнения это засушливая и умеренно засушливая территория. Степной тип тяготеет к районам, на которых сформировался черноземный тип почв умеренно-степной восточно-европейской и теплой южно-европейской фации. Они имеют большую мощность гумусового горизонта (90 см), меньше содержание гумуса из-за лучших условий проникновения влаги в глубокие горизонты. Зима здесь неустойчивая (средняя температура января – 5,6 оС), часто бывают оттепели, поэтому зимние осадки лучше впитываются в почву и накапливаются в нижних горизонтах, что ведет к вмыванию гумуса и более однородному его распространению по профилю. Эти условия благоприятны для развития мезофильной растительности с богатой  разнотравно-дерновинно-злаковой растительностью, глубокой корневой системой, позволяющей получать воду из глубоких горизонтов.

Также здесь имеются агроландшафты, имеющие определенный рекреационный интерес как четко организованные территории и при наличии эффектных культур (подсолнечника, пшеницы, садов, виноградников и др.) обладают эстетическим потенциалом и могут быть включены в агроландшафтный и экологический туризм.

По рекреационным свойствам почвы в летний период сухие и тёплые, благоприятны для организации ночёвок в палатках, пикников, отдыха выходного дня. Зимой почвы промерзают; весной и во второй половине осени они влажные и холодные. «Мягкие» тропы, сформированные на лёссовидных суглинках и песках летом, размываются при дождях. Весной и осенью они труднопроходимы.

Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры возможно за счет формирования рекреационных и туристических комплексов,  включая лечебно-оздоровительное направление семейного отдыха, культурно-развлекательного и туристско-спортивного направления.

3.8. Земельный фонд

Почвенные ресурсы

Рассматриваемая территория характеризуется преобладанием черноземов обыкновенных, которые относятся к южно-европейской фации. Эти почвы характеризуются как почвы теплые кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии. Обыкновенные черноземы юго-западной части Азовского района (предкавказские черноземы) относятся к одним из наиболее плодородных почв. На этих почвах возможна промышленная культура типичного субтропического растения – винограда, чего практически нет на черноземах других фаций.

Почвы речных долин – это комплексные почвы с обилием разновидностей. На территории Александровского сельского поселения полугидроморфные лугово-черноземные почвы формируются по пониженным участкам надпойменных террас. Кроме того, они нередко встречаются в пойме р. Мокрая Чубурка и на повышенных участках. Лугово-черноземные почвы более мощные, чем окружающие зональные почвы (предкавказские черноземы). Мощность гумусового горизонта в мощных лугово-черноземных почвах глинистых и тяжелосуглинистых в достигает 98-108см, у среднемощных – 67-77см. Содержание гумуса в пахотном слое несолонцеватых и незасоленных лугово-черноземных почв глинистых и тяжелосуглинистых мощных – 4,6-4,7%, среднемощных – 4,4%, а общие запасы его соответственно 350-450 и 300-350тн/га.

Почвенный покров территории обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов, которые приводят к снижению плодородия почв и ухудшению качества продукции растениеводства.

Ветровая эрозия на территории Александровского сельского поселения в настоящее время развита слабо, за исключением лишь небольших площадей достигая средних значений.

Преобладающие в районе черноземы предкавказские, а также распространенные в долине Дона и других рек черноземы террасовые, лугово-черноземные, луговые, аллювиальные, аллювиально-луговые почвы, не считая средне- и сильносмытые разновидности, относятся к лесопригодным. На этих почвах можно успешно выращивать акацию белую, гледичию, дуб черешчатый, ясень, клены, сосну обыкновенную.

К одним из наиболее благоприятных для лесоразведения почв в районе относятся аллювиально-луговые почвы. На них могут формироваться высокополнотные насаждения I и II бонитетов, в состав которых входит дуб черешчатый, тополь белый и черный, вяз, ясень обыкновенный, клен остролистный и полевой, берест, осина.

Лесосырьевые ресурсы

Лес в степи — не прихоть, а способ борьбы с засухой, песками и ветрами. Об этом знали еще в конце XIX века. В 1885 году к югу от Азова  были выделены войсковые земли, ранее использованные под сенокосы, бахчи, выпасы. В создание леса, называвшегося сначала Атаманским, потом — Ленинским, сегодня — Александровским, вложен труд многих поколений лесничих.

По территории леса проходят балки, которые превращены в зарыбленные пруды. Иловые отложения речки Чумбурки местными жителями применяются как лечебные. Создать и сохранить такой уникальный уголок среди степи было непросто. Особенно во времена военных и политических катаклизмов, которые пережила страна в прошлом веке. И все же уникальный степной лес благополучно дожил до начала 90-х.

Все леса рассматриваемой территории отнесены к группе защитных лесов, которые выполняют водоохранные, санитарно-гигиенические, противоэрозионные функции, или имеют научное значение.

В связи с тем, что лес в районе играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Леса по категориям защитности в Азовском районе не распределены (по данным департамента лесного хозяйства Ростовской области).

В лесах Азовского района рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка, обновления и переформирования).

Основными лесообразующими породами в районе являются дуб, акация, ильмовые, ясень и др.

В возрастной структуре леса преобладают молодняки и средне-возрастные насаждения.

Земельные ресурсы

Общая площадь земель Александровского сельского поселения в административных границах составляет 306,0 км2. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  73,9%, земли населенных пунктов – 5,53%, земли промышленности – 0,35%, транспорта – 1,15%, водного фонда – около 1%, лесного фонда – 18,05 %.

В поселении имеется 7 сельских населенных пунктов общей площадью – 1,69 км2.

Распределение земельного фонда Александровского сельского поселения по категориям земель на 01.01.2011 г.

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | Площадь муниципального образования в границах, в том числе: | 30600,3 | 100 |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 22620,9 | 73,9 |
| 2 | земли населенных пунктов | 1692,26 | 5,53 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 459,1 | 1,53 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | земли лесного фонда | 5525 | 18,05 |
| 6 | земли водного фонда | 303,05 | 0,99 |
| 7 | земли запаса | - | - |

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в непосредственное ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках в целях ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других нужд. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления,  увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных и нормативных актов по регулированию земельных отношений.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации вид природного ресурса, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

Оценены земли поселений по кадастровой стоимости в руб/м2 (по 14 видам функционального использования земель).

В настоящее время предусмотрен переход к налогообложению для земельных участков  в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

Выводы:

1. За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объём земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены  работы по разграничению неприватизированных земель, находившихся в Федеральной,  региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

2. Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса); в результате эрозии происходит  уменьшение их площади.

В перспективе необходимо продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений, формирование земельного рынка и увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения»  необходима разработка механизма их применения.

Должен быть жёсткий  госконтроль за оборотом земель. Оформление земельных участков должно быть упрощено.

В результате правовых структурных преобразований пустующие земли, а также земли убыточных хозяйств могут оказаться в муниципальной собственности, что может помочь развитию малого предпринимательства, т.к. земля перейдёт к эффективным пользователям.

Необходимо улучшение качественного состояния всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ от 25.08.99г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316 и Постановления администрации Ростовской области от  26.01.2001г. №84 Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии была проведена кадастровая оценка земель населенных пунктов Ростовской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов утверждены постановлением Администрации области от 28.04.2008 г. № 212  «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области».

Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществлять более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развития экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежат обязательному уточнению.

Оценка сельхозугодий Алексаднровского сельского поселения выполнялась в сравнении со среднеобластными и среднерайонными показателями. Для удобства кадастровая стоимость сельхозугодий сгруппирована в 3 группы по убывающей ценности (тыс. руб./га):

- Особо ценные сельхозугодья с кадастровой стоимостью на 20% выше среднерайонной;

- Ценные сельхозугодья с кадастровой стоимостью выше среднеобластной;

- Сельхозугодья с кадастровой стоимостью ниже среднеобластной.

Основную часть территории сельского поселения (54,69%) занимают сельхозугодья с кадастровой стоимостью выше среднеобластной.

4. Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана

Комплексная оценка территории является сравнительной планировочной оценкой территории по комплексу природных и антропогенных (планировочных) факторов с точки зрения благоприятности территории Александровского сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.).

В проекте в соответствующих разделах выполнен системный планировочный анализ территории района по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- анализ состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- инженерно-строительные условия;

- условия водообеспеченности территории;

- агроклиматические условия;

-

- экологическая оценка территории;

- градостроительное и хозяйственное освоение территории;

- наличие памятников истории и архитектуры;

- планировочные условия, включающие оценку по транспортной обеспеченности.

При определении границ земельных участков и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходимо учесть требования ст. 25 Закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». В частности, что проектирование и строительство  населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Характер использования территории определяется потребностями Александровского сельского поселения и Азовского района в целом, экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

4.1. Система расселения

Современное сельское расселение области образовалось в результате сложной трансформации традиционной многовековой сети населенных мест. Территория района относится к регионам длительного земледельческого освоения, поэтому в расселении преобладают сельские населенные пункты

На 01.01.2007года в Юго-западном районе насчитывалось 540 сельских населенных пункта, в которых проживало 21,4% населения области. Сельское расселение в Юго-Западном районе характеризуется значительной стабильностью. Средний размер сельских населенных пунктов – 470 человек (в 1985г. – 603чел.).

Значительная часть жителей Александровского сельского поселения проживает в сельскохозяйственных районах и занимается традиционными видами деятельности.

Опорный каркас в территориальной структуре экономики и в системе сельского расселения Юго-Западного района образуют узловые элементы – крупные сельские населенные пункты, которые в значительной степени концентрируют в себе демографический и хозяйственный потенциал муниципальных районов. Многие из них играют важную роль в экономике не только Юго-Западного района, но и Ростовской области и по численности населения сравнимы с некоторыми районными центрами области.

Специализация населенных пунктов большей части района до настоящего времени в основном связана с сельскохозяйственным производством. Надо отметить, что для населения района традиционно высоким является статус сельского образа жизни.

Существующая сельская система расселения является составной частью областной системы расселения, системы расселения Юго-Западного района и одним из главных звеньев Ростовской агломерации.

На перспективу предлагается целевое развитие административных центров – усиление их системообразующих качеств, путем оказания окружающей их сельской территории новых видов услуг, отвечающих инновационному пути развития области. От эффективного развития районных функций этих центров по обслуживанию тяготеющих к ним территорий зависит, в большей мере зависит успешность развития аграрного комплекса области – одной из главных составляющих ее экономики.

В новых рыночных отношениях и малые сельские населенные пункты, удаленные от основных центров расселения, могут стать привлекательными в условиях повышения мобильности населения, меньшей стоимостью земли в складывающемся земельном рынке области. Важным вопросом в формировании районных систем населенных мест является создание рациональной структуры сельского расселения с учетом необходимости обеспечения высокого уровня комфорта за счет максимального приближения уровня жизни к городскому.

На основе произведенной комплексной оценки выявлены потенциальные ресурсы дальнейшего развития городских поселений, особенно крупных городов, за счет имеющихся внутренних территориальных резервов и в значительной степени путем освоения и развития прилегающих территорий.

#### Положение поселения в структуре системы расселения

Расселение сельского поселения является территориальной основой функционирования социально-экономической системы локалитета  данного сельского поселения, поэтому от степени рациональной организации его расселения зависит и степень эффективности  развития данной социально-экономической системы в целом.

Сельское расселение в целом обладает значительной степенью устойчивости во времени и пространстве. Причины этого феномена кроются в огромной непреходящей ценности сельскохозяйственных угодий и большой устойчивости структуры этих угодий, сложившейся в каждом из поселений. Этот фактор в свою очередь определяет устойчивость структуры занятости сельского населения. Высокая степень устойчивости этих двух определяющих структур ведёт к устойчивости транспортно-временных затрат  в системе устойчивых связей «жильё – работа». Помимо этой системы,  в сельской местности имеется также система  устойчивых  связей «жильё – сервис»,  определяющая свои параметры транспортно-временных затрат.  Стремление к минимизации этих затрат в двух жизненно важных системах при условии наличия более экономичного варианта расселения и ведёт к изменению сети населённых пунктов в рамках сельских поселений. При условии отсутствия подобного варианта расселение в сельском поселении  остаётся без изменений.

При определении функционального типа конкретного селения основным критерием служит структура занятости самодеятельного населения.  Эта структура отражает экономическую основу существования данного селения.

В  сельской местности проживает как сельскохозяйственное, так и не занятое в аграрной сфере население. В последнюю категорию сельского населения входит три группы работников:

- лица, занятые в отраслях, обслуживающих сельское хозяйство;

- лица, занятые на предприятиях и в учреждениях, расположенных в близлежащих городах и селениях;

- лица, занятые на промышленных, строительных, транспортных и прочих предприятиях, размещенных в сельской местности.

Преобладание лиц, занятых в аграрной сфере, создаёт тип сельскохозяйственного селения. Преобладание иных групп в структуре занятости создаёт различные типы несельскохозяйственных селений. Существенная доля лиц, занятых в учреждениях, в значительной степени обслуживающих другие селения,  указывает на выполнение данным селением функций местного обслуживающего центра. Заметная доля маятниковых мигрантов среди населения указывает на развитые спальные функции селения в системе агломерации.

Особое положение среди  функциональных типов населённых пунктов  занимают местные центры. Обычно ими становятся крупнейшие селения из имеющихся в данном поселении, преимущественно аграрно-индустриальные селения. По отношению к окружающим их селениям они выполняют функции административно-организационных, обслуживающих,  торгово-распределительных и культурных центров.

В селениях Александровского сельского поселения, и прежде всего  в  селе Александровка, представлены все указанные категории и группы работников.  Населенные пункты в соответствии со структурой занятости его населения  относятся к сельским населенным пунктам  смешанного типа, в частности, аграрного подтипа. Подавляющая часть занятого населения трудится за пределами села – в основном в соседних городах, т.е. вне аграрной сферы деятельности, а также селениях. Село Александровка выполняет  функции местного центра обслуживания  населения в системе поселения. Население Александровского сельского поселения сочетает категории селян и  бывших горожан. На основе наличия комплекса функций село Александровка относится к малым комплексным местным центрам.

В населенных пунктах преобладает занятость в аграрной сфере, т.е. они относятся к сельскохозяйственному типу селений, в частности, к земледельческому подтипу. Доля маятниковых мигрантов и бывших горожан среди местного населения  в них значительно меньше.

Особенностью сельского расселения является его тесная связь с социально-экономическим укладом. Большинство селений непосредственно связаны с земельными ресурсами как средством производства. Эта связь требует максимального  сближения  мест проживания - постоянного или временного -  и  мест приложения труда. Вследствие этого мелкоселенное расселение в наибольшей мере отвечает особенностям территориально рассредоточенного размещения земельных ресурсов и аграрного производства.

Александровское сельское поселение расположено на юго-западе Азовского района, который в свою очередь расположен в юго-западной части Ростовской области.  Азовский район граничит на севере с Мясниковским районом, на востоке – с Аксайским и Кагальницким районами, на юго-западе – с Щербиновским районом Краснодарского края и на юге – со Староминским и Кущевскими районами Краснодарского края. Александровское сельское поселение граничит на юго-западе с Маргаритовским с.п., на севере с Семибалковским с.п., на северо-востоке с Кугейским с.п., на юго-востоке с Отрадовским с.п., на юге с Елизаветинским с.п.

В состав Александровского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

с. Александровка – административный центр;

х. Христичево

х. Красная Поляна

х.Нижняя Козинка

х.Красная Заря

х. Цыганки

пос. Ленинский Лесхоз.

Село Александровка расположено на реке Мокрая Чубурка, примерно в 60 км по направлению на юго-запад от районного центра г. Азова.

Хутор Красная Заря Азовского района Ростовской области входит в состав Александровского сельского поселения. Расположен в 65 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азова, на правом берегу реки Мокрая Чубурка.  Хутор Красная Поляна расположен в 70 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азова, на правом берегу реки Мокрая Чубурка. Поселок  Ленинский Лесхоз расположен в 60 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азов. Через посёлок протекает река Мокрая Чубурка. Хутор Нижняя Козинка расположен в 60 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азова. Рядом проходит граница с Краснодарским краем. Хутор находится на правом берегу реки Мокрая Чубурка. Хутор  Христичёво находится в 70 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азова. Хутор находится на левом берегу реки Мокрая Чубурка. Хутор Цыганки расположен в 75 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азова. Хутор находится на левом берегу реки Мокрая Чубурка.

По территории Александровского сельского поселения проходит автодорога «Азов-Староминская».

В Александровском сельском поселении население концентрируется в семи населённых пунктах, расположенных на правом и левом берегах реки Мокрая Чубурка. В экономике поселения преобладающее место занимает аграрный сектор. Предприятия промышленности в поселении отсутствуют. Учитывая уникальные природные ресурсы Александровского сельского поселения одним из актуальных направлений является развитие туризма и отдыха.

Экономически целесообразные пределы величины селений видоизменяются во времени. Механизация в земледелии влечёт за собой уменьшение потребности в рабочих руках  и в рабочем времени на единицу площади сельхозугодий, способствует сокращению сельского населения и уменьшению людности селений. Прогресс на транспорте сокращает затраты времени и труда на преодоление расстояний  как внутри поселения, так и до ближайших городов и селений и тем самым вызывает рост людности селений, особенно в пригородной зоне.

Параметры людности селений имеют значительную степень инерционности во времени.

По состоянию на 01.01.2011 г. в поселении проживало 5557 чел., в том числе в с.Александровка-4761 чел., х.Христичево-278 чел., х. Красная Поляна-222 чел., х.Нижняя Козинка-100 чел.,  х.Красная Заря-24 чел., х. Цыганки-17 чел., пос. Ленинский Лесхоз-155 чел

Средняя людность селений составляет 794 чел. В Ростовской области средняя людность сельских населённых пунктов составляет 635 чел., что в 1,25 раза ниже, чем в Александровском сельском поселении. Резко доминирует доля с. Александровка, где сосредоточено 85,7% всего населения поселения.

Административный центр выполняет также функции центра обслуживания населения Александровского сельского поселения. Учитывая эти факторы село Александровка относится к обслуживающим центрам местного значения.

В экономике входящего в этот район Александровского сельского поселения доминирующей отраслью является сельское хозяйство. Это обусловлено наличием высокоплодородных земель и водных ресурсов. Наиболее развито выращивание подсолнечника, ячменя, пшеницы и кукурузы. Эффективность работы основных крупных предприятий поселения: колхоза ООО «Калинина», ООО «Гайворонское», КФХ Гречкин, ООО «Тихий Дон», ООО «Усадьба Вербицкого» в сравнении с другими предприятиями по району можно охарактеризовать как высокую.

Система расселения сельского поселения – территориально  целостная и функционально взаимосвязанная система селений данного сельского поселения. Система расселения относится к динамичным, открытым и вероятностным системам. Её  отличают как параметры входящих в неё селений, так и структура и интенсивность связей между ними. Совокупность связей между селениями проявляется в виде трудовых, учебных, культурно-бытовых, информационных, рекреационных  и прочих  поездок населения в суточном режиме жизнедеятельности. Интенсивность связей между селениями системы расселения выше, чем связи системы  с селениями, не входящими в неё. Интенсивность связей между  селениями – основной критерий определения (делимитации) границ и уровня развития системы расселения. Характерной чертой системы расселения является моноцентризм – наличие центра, вокруг которого формируется система расселения.

Как и всякая система расселения, система расселения сельского поселения – это множество, состоящее из компактно и контактно расположенных взаимосвязанных селений, взаимодействующих между собой и образующих новую сложную целостность на более высоком уровне иерархии систем. Результат деятельности  этой новой целостности – системы расселения сельского поселения не сводится к сумме результатов деятельности образующих её элементов. Он заметно превышает её вследствие  того, что возникает  не простое сложение, а взаимное упорядочение и интеграция её компонентов. Это приводит к тому, что все селения на основе тесных ежедневных взаимосвязей их между собой, территориального разделения труда и специализации каждого селения на наиболее приемлемых для него в пределах системы видах деятельности взаимоусиливают друг друга и тем самым образуют кумулятивный эффект, ведущий к появлению, индуцированию агломерационного (эмерджентного) эффекта.

Основные функции системы сельского расселения включают создание благоприятных условий для оптимизации жизнедеятельности сельского поселения путём обеспечения оптимального соответствия между потребностями функционирования и особенностями размещения производства, в частности,  вследствие обеспечения условий для  экономии общественного труда и эффективности производства на основе рациональной территориальной организации производительных сил.

Особенности сельского расселения во многом определяют транспортную доступность мест приложения труда и ближайших центров  обслуживания различного ранга, уровень обслуживания сельского населения и эффективность управления производством.

По масштабам и степени сложности система расселения Александровского сельского поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения – внутрипоселковую, которая является органической частью локальной системы расселения Азовского района, а также Ростовской агломерации,  которая служит ядром  региональной системы расселения Ростовской области.

Внутрипоселковая система расселения включает  сеть компактно расположенных селений сельского поселения в пределах контактной территории, объединённых общностью производственных связей, транспортной сети,  системы  обслуживания населения, имеющего высокую степень подвижности на основе  роста числа личных транспортных средств у активной части его населения и развития общественных видов транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси). Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его селениями.

4.2. Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Трудоспособное население в настоящее время составляет 58 % от общей численности населения Александровского сельского поселения, что значительно выше среднеобластного показателя для проживающих в сельской местности (21 %).

Общая численность трудоспособного населения 3224 чел. Преобладающее большинство занятого населения на территории Александровского сельского поселения приходится на сельскохозяйственный сектор экономики – 48,4%. Доля населения, занимающаяся частным предпринимательством, в основном в сфере торговли и услуг составляет – 20%. В социальной сфере занято 3,5% населения, в сфере транспорта, складского хозяйства и связи – 13%, в строительстве - 5%, а в промышленности- 25%.

С приходом инвесторов количество рабочих мест планируется увеличить, что позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в поселении и создаст благоприятные предпосылки для его устойчивого развития.

Часть населения Александровского сельского поселения совершает трудовые маятниковые миграции (около 7,5% экономически активного населения). Показатели маятниковой миграции отрицательные, так как трудовые ресурсы притягивают к себе города Батайск и Азов, которые находятся в часовой транспортной доступности.

Общая численность занятого населения на территории Александровского сельского поселения 1251 чел. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности отражены ниже.

Существующая структура занятости населения Александровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г., чел.

Таблица

| Показатели | Чел. | %% |
| --- | --- | --- |
| Общая численность занятого населения | 1251 | 100 |
| Сельское хозяйство | 324 | 26 |
| Промышленность | 312 | 25 |
| Строительство | 67 | 5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 250 | 20 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | 161 | 13 |
| Образование | 19 | 1,5 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 24 | 2 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории | 94 | 7,5 |

Рис.3. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

Наибольший удельный вес составляют занятые в сельскохозяйственной отрасли – 26%, 25%-в строительстве, 20%- в оптовой и розничной  торговле;  ремонте  автомобилей,  бытовых приборов и предметов личного пользования.

Перспективы развития рынка труда связаны с активным развитием туристско-рекреационной зоны. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. Прогнозируя можно сказать, что численность занятого населения будет расти. Произойдет увеличение фонда оплаты труда, рост среднемесячной заработной платы.

В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» и областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2013 годы от 30.11.2009 № 633  также потребует привлечения рабочих в АПК поселения.

Реализация проектов АПК, а также туристско-рекреационной направленности на базе Александровского леса вызовет стимулирование экономического развития рекреационных и сельскохозяйственных территорий, которое приведет к значительным преобразованиям на муниципальном и общеобластном рынке труда.

Формирование новых рабочих мест и динамика безработицы будет происходить поэтапно. На начальном этапе реализации проектов туристско-рекреационной направленности вырастет занятость в строительстве. На втором этапе, при запуске объектов рекреационной зоны въездной поток трудовых мигрантов увеличится за счет специалистов, приехавших искать работу на рекреационных объектах.

Кроме вышеперечисленных прямых эффектов, реализация проектов окажет косвенное воздействие на региональный и местный рынок труда. Рынок труда станет более разнообразным: появится большое число позиций начального уровня, а также возможность летней подработки для молодежи, работы со свободным графиком. Свободная занятость и возможность обучения на рабочем месте изменят возрастную структуру трудовых ресурсов в сторону ее омоложения.

4.3. Население.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения в Александровском  сельском поселении Азовского района Ростовской области по состоянию на 01.01.10 г. составила 5557 чел. или 6,16 % от численности населения Азовского района, в том числе:

- с.Александровка-4761 чел.

-х.Христичево-278 чел.

- х. Красная Поляна-222 чел.

- х.Нижняя Козинка-100 чел.

- х.Красная Заря-24 чел.

- х. Цыганки-17 чел.

- пос. Ленинский Лесхоз-155 чел.

В таблице представлена динамика численности населения по населенным пунктам Александровского сельского поселения.

Таблица

| Населенный пункт | Ед. изм. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения всего: | чел. | 5860 | 5841 | 5829 | 5596 | 5681 | 5683 | 5487 | 5513 | 5557 |
| В т. ч. |  |
| с.Александровка | чел. | 4990 | 4967 | 4977 | 4816 | 4841 | 4850 | 4694 | 4725 | 4761 |
| х.Христичево | чел. | 319 | 318 | 305 | 313 | 309 | 312 | 293 | 281 | 278 |
| х. Красная Поляна | чел. | 231 | 233 | 227 | 212 | 211 | 210 | 209 | 229 | 222 |
| х.Нижняя Козинка | чел. | 124 | 121 | 119 | 108 | 111 | 102 | 93 | 98 | 100 |
| х.Красная Заря | чел. | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 37 | 21 | 24 |
| х. Цыганки | чел. | 14 | 16 | 7 | 11 | 14 | 15 | 26 | 15 | 17 |
| пос. Ленинский Лесхоз | чел. | 144 | 151 | 160 | 102 | 161 | 161 | 135 | 144 | 155 |

Рис.1 Динамика численности населения с. Александровка на 01.01, чел.

Рис.2 Динамика численности населения населенных пунктов Александровского сельского поселения на 1 января, чел.

Тенденция изменения численности поселения в общем отрицательная, и за последние девять  лет  население уменьшилось на 5,2 %.

Динамика численности населения по каждому населенному пункту отдельно показывает за 9 лет убыль населения в с. Александровка, х. Христичево, х. Красная Поляна, х. Нижняя Козинка, х. Красная Заря.

Естественный прирост и миграция населения

по Александровскому сельскому поселению

Таблица

| Показатели | по состоянию на 01 января |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ср. за 5 лет (2006-2010 гг.) |
| численность населения | 5841 | 5829 | 5596 | 5681 | 5683 | 5487 | 5513 | 5557 | 5584 |
| родилось | 49 | 88 | 80 | 66 | 72 | 60 | 51 | 48 | 59 |
| умерло | 100 | 129 | 153 | 134 | 123 | 122 | 120 | 94 | 118 |
| ест.прирост | -51 | -41 | -73 | -68 | -51 | -62 | -69 | -46 | -59 |
| прибыло | 100 | 131 | 151 | 130 | 154 | 96 | 159 | 117 | 131 |
| убыло | 142 | 136 | 150 | 162 | 145 | 120 | 167 | 132 | 145 |
| приток/отток | -42 | -5 | 1 | -32 | 9 | -24 | -8 | -15 | -14 |

Естественное движение населения в поселении отрицательное. Смертность превышает рождаемость практически в два раза.

Динамика миграционного движения показывает, что в 2005 и в 2007 гг. прирост населения превышает его  убыль.

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ. Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и т.д.

Возрастной состав и структура населения

Александровского сельского поселения

Таблица

| Возрастные группы | Численность населения на 01.01.10 г. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 5557 | 100 |
| Дети, чел. из них: от 1 до 7 лет от 7 до 15 лет | 567 | 20 |
|  | 546 |  |
| Трудоспособное население, чел. из них: мужчины 16-59 лет женщины 16-55 лет | 1580 | 58 |
|  | 1644 |  |
| Население старше трудоспособного возраста | 1220 | 22 |
| Число семей и одиноких жителей, един. | 2373 | 43 |
| в т. ч., имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы, един. | 7 | 0,1 |
| Численность занятого населения (всего) | 1251 | 22,5 |

Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров селитебной территории, объемов жилищного и общественного строительства.

Среднегодовые показатели естественного и миграционного прироста 2006-2010г.

Таблица

| Наименование | Среднегодовой показатель |
| --- | --- |
| Коэффициент рождаемости | 1,06 |
| Коэффициент смертности | 2,12 |
| Коэффициент естественного прироста | -1,06 |
| Коэффициент миграции | -0,25 |
| Коэффициент общего прироста населения | -1,31 |

Расчет численности населения по естественному приросту на расчетный срок произведен по формуле:

Нп = Нс*(1+(Рп+Мп)/100)Tп, где

Нп – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный год, 5557  чел.;

Тп – число лет расчетного срока; расчетный срок – 20 лет;

Рп – среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь или расчетный срок;

Мп – среднегодовой процент миграции населения на расчетный срок.

Численность населения по естественному приросту на расчетный срок составит:

Нп = 5557*(1+(-1,31)/100)20= 4269 чел.

2 вариант

Несмотря на происходящее сокращение численности населения в настоящее время, проектом на перспективу принимается увеличение численности населения, в основном за счет механического прироста.

Успешная реализация национальных программ в различных сферах сможет отразиться на показателях естественного прироста. С одной стороны, рождаемость должна увеличиваться, а смертность уменьшаться за счет реализации различных федеральных и региональных программ («Жилье», «Здоровье»). С другой, после 2016 г. ожидается уменьшение рождаемости как следствие демографической «ямы» 1990-х гг. Это сгладит эффект от реализации программ.

К 2031 г. рождаемость повысится, учитывая вторичную волну после всплеска 2010-х гг., а также после введения программы Президента по материальному стимулированию рождаемости. Также увеличится и ожидаемая продолжительность жизни населения. Кроме того, скажутся последствия интенсивного сегодняшнего вложения инвестиций – повышение уровня и качества жизни населения и, как следствие, активный приток мигрантов.

Таким образом, сочетание вышеуказанных факторов и средней плотности населения, указывает на демографический ресурсный потенциал.

Коэффициент общего прироста населения составит 0,86.

Таким образом, численность населения по естественному приросту на расчетный срок составит:

Нп = 5557*(1+(0,86)/100)20= 6595 чел.

Численность населения во всех двух вариантах изменяется значительно. В первом варианте она уменьшается и через 20 лет будет составлять 4269 человека. Во втором варианте наметилась обратная тенденция к увеличению, с 5557чел.(в 2010г.) до 6595чел.(на расчетный срок). В проекте принята численность населения согласно 2 варианту.

Таблица

Проектная численность населения по населенным пунктам, чел.

| Наименование | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Александровское с.п. - всего | 5557 | 6595 |
| с.Александровка | 4761 | 5650 |
| х.Христичево | 278 | 330 |
| х. Красная Поляна | 222 | 263 |
| х.Нижняя Козинка | 100 | 119 |
| х.Красная Заря | 24 | 29 |
| х. Цыганки | 17 | 20 |
| пос. Ленинский Лесхоз | 155 | 184 |

Необходимое количество рабочих мест, исходя из удельного веса трудовых ресурсов определяется в 330 мест в сельском поселении на расчетный срок, а также 70 человек занятых за пределами поселения. В следующей таблице приводится примерное распределение трудовых ресурсов сельского поселения по отраслям хозяйственной деятельности.

Таблица

Перспективная занятость населения по основным отраслям хозяйства

| № | Отрасли хозяйства | Существующее положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работающих тыс. чел. | %% соотношение | Число работающих тыс. чел. | %% соотношения |
| 1 | Общая численность занятого населения | 1251 | 100 | 1485 | 100 |
| 2 | Сельское хозяйство | 324 | 26 | 385 | 26 |
| 3 | Промышленность | 312 | 25 | 370 | 25 |
| 4 | Строительство | 67 | 5 | 80 | 5 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 250 | 20 | 298 | 20 |
| 6 | Транспорт, складское хозяйство и связь | 161 | 13 | 191 | 13 |
| 7 | Образование | 19 | 1,5 | 22 | 2 |
| 8 | Здравоохранение и социальные услуги | 24 | 2 | 28 | 2 |
| 9 | Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории | 94 | 7,5 | 111 | 7 |

4.4. Экономическая база развития

Современная экономическая ситуация, как и по всей России, связана с решением задач качественного обустройства и укрепления системы расселения, решения задач по улучшению демографической ситуации, создания предпосылок для экономического развития при условии сохранения экологического равновесия.

Основу экономического потенциала Александровского сельского поселения составляет отрасль сельского хозяйства.

Благодаря программе развития агропромышленного  комплекса ситуация изменилась в лучшую сторону и впервые стало уделяться внимание развитию животноводства  в  личных подсобных хозяйствах.

По территории Азовского района и самого поселения проходит дорога Азов-Староминская. Такое расположение территории, прилегающей к основным магистральным осям, обуславливает благоприятные перспективы для его дальнейшего развития.

Количество крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Александровском сельском поселении  составляет 5 объектов.

Таблица

Сельскохозяйственные организации

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Гайворонское» | 346766, х.Христичево, ул. Мира,56 | 164га | Растениеводство |
| 2. | КФХ Гречкин | 345762, х. Харьковский, ул. Молодежная, 66 | 1069 га | Растениеводство |
| 3. | ООО «Калинина» | 346765,с. Александровка, пер. Колхозный,22 | 4916,8га | Растениеводство |
| 4. | ООО «Тихий Дон» | 346744, с. Кулешовка, ул, Совхозная, 15/1 | 136,68 га | Растениеводство |
| 5. | ООО «Усадьба Вербицкого» | 346762,х. Харьковский, ул, Молодежная, 17 | 405га | Растениеводство |

Прочие предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильн., удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ростовский филиал Азов УЭС Азовский СЛТУ | 346765 с. Александровка ул. Советская,70 | Обеспечение связью. Радиовещание. | Стабильное |
| 2. | ЮЭС Александровский участок | 346765 с. Александровка ул. Кузнечная, 10 | Обеспечение электроэнергией | Удовлетворительное |
| 3. | ГУП Азовское ДРСУ Александровский Участок | 346765 с. Александровка ул. Советская,42 | Строительство, ремонт дорог | Удовлетворительное |
| 4. | Департамент пожарной службы ГУ 2 ОПС РО 96 пожарная часть | 346765 с. Александровка ул. Красная,123 | Пожарная Безопасность | Удовлетворительное |
| 5. | УМП «Приморский водопровод» Александровский участок | 346765 с. Александровка ул. Мира, 5 | Обеспечение населения водой | Удовлетворительное |
| 6. | УФПС РО филиал ФГУП Почта России Александровский почтамт | 346765 с. Александровка ул. Советская, 52 | Почтовая связь | Удовлетворительное |

Основные экономические показатели Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области   (по категориям)

Таблица

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | 1254 | 1530 | 1539 | 1540 | 1540 | 1190 |
| Свиньи | 2752 | 3529 | 3542 | 3542 | 2609 | 2355 |
| Овцы и козы | 219 | 428 | 445 | 445 | 200 | 200 |
| Лошади | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Птицы | 37253 | 67550 | 67631 | 67631 | 57500 | 57500 |

Экономика Александровского сельского поселения находится на фазе подъема: рост производства, освоение новых технологий, совершенствование схем реализации продукции является положительными процессами, ведущими к интенсивному развитию отрасли.

В 2007г. объем животноводческой продукции КФХ составил: мясо-40280т, молоко-62400 т, шерсть-0,33 т, яйца-205200 тыс.шт.

Основным видом сельскохозяйственной продукции ООО «Калинина» является зерно, мясо и молоко. Количество занятого персонала на этом предприятии составляет 175 чел, общая площадь- 5641 га, общая площадь сельхозугодия 5272 га, в т.ч. пашня 5246 га. Количество голов скота КРС -323. Общий объем произведенной с/х продукции в 2007 году-76472,2тыс. руб., в 2008году- 75506,7тыс. руб., в 2009 году-71852,0 тыс. руб.

Для определения перспектив развития Александровского сельского поселения  выполнен системный анализ влияния макроэкономических факторов внешнего окружения и учета внутреннего потенциала для интенсивного экономического развития.

# Анализ макро- и микроэкономики Александровского сельского поселения

|  | Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- | --- |
| Макроэкономика | Стабильный рост экономики Ростовской области (рост ВРП, реальных денежных доходов населения, объемов производства и др. социально-экономических показателей). Устойчивые внешнеэкономические связи территориальной социально-экономической системы регионального уровня. | Слабый уровень межрайонного сотрудничества экономических субъектов. |
| Микроэкономика | Происходят позитивные процессы в социальной сфере обслуживания населения (осуществляется капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений, происходит улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов и т.д.) Наблюдается стабильный рост покупательной способности населения поселения. Александровское с.п. занимает одно из первых мест по производству с/х продукции. СПК «Калинина»- одно из крупнейших производителей с/х продукции не только в Азовском районе, но и в области. Близость Азова - крупнейшего промышленного и торгового центра. Развитая инфраструктура в Александровском с.п., так и в азовском районе. Для Азовского района характерна высокая культура земледелия и применение эффективных технологий. | Низкий уровень продовольственной безопасности населения (превышение ввоза пищевой продукции над вывозом). Дисбаланс структуры инвестиций: низкая доля вложений в новый бизнес. Высокая степень зависимости инвестиционных проектов от заемных средств (зависимость от кредиторов). Незначительные объемы инвестиций из различных источников финансирования на экономическое развитие. |

В «Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области» определены инвестиционные приоритеты, перспективы привлечения прямых инвестиций, основные направления повышения инвестиционной привлекательности, совершенствование инвестиционного законодательства и другие направления.

Необходимо опережающее развитие инфраструктуры: дорожно-транспортной сети, водо- и энергоснабжения, системы телекоммуникаций, складских помещений, гостиничных комплексов и зон отдыха.

В современных условиях регулирования инвестиционной политики важной ее составляющей являются «точки роста» - результат наложения благоприятных геоэкономических и геополитических условий, масштаба пространственного планирования и наличия Стратегии развития.

Целевое планирование экономического развития Александровского сельского поселения должно быть обеспечено на основе принципа приоритетности. Проведенный комплексный анализ позволяет предложить в качестве приоритетного направления развитие отрасли животноводства в сфере сельского хозяйства, а так же переработки продукции сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства должно осуществляться по основным направлениям:

- привлечение инвестиций в развитие отрасли животноводства,

- создание высокоэффективной основанной на современных технологиях  отрасли переработки сельхоз продукции.

Аргументы, обосновывающие данный выбор,  следующие:

1.	Стабильный рост экономики Ростовской области (рост ВРП, реальных денежных доходов населения, производства и др. социально-экономических показателей) повышает покупательную способность населения и расширяет рынок сбыта, особенно сельскохозяйственной  продукции. Общий рост уровня жизни, который наблюдался в 2000-2008 гг., трансформировал потребительские предпочтения в сторону ужесточения требований к качеству пищевой продукции, ее экологичности и натуральности. В этой связи проявился дефицит экологически чистой пищевой продукции, требующий своего удовлетворения.

2.	Азовский район является крупным сельскохозяйственным районом. В Александровском с.п. действуют предприятия КФХ и существует  потенциал для их развития.

3.	Относительно удобное географическое положение поселения позволяет концентрировать усилия по созданию новых мощностей сельскохозяйственных производств.

4.	Наличие развитой инженерно-транспортной инфраструктуры и реализация мер по ее дальнейшему обновлению и совершенствованию, в том числе расширение оптико-волоконной связи на территории района и модернизации АТС, проведение капитального ремонта межпоселковых автомобильных дорог, реконструкции разводящих внутрипоселковых сетей водопровода и другой транспортно-инженерной инфраструктуры.

4.5. Жилищный фонд

Объем жилого фонда Александровского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 73,3 тыс.м2. Показатель жилой обеспеченности в поселении достаточно низкий, на 1 жителя в среднем приходится 13,2м2/чел, при социальной норме 18 м2, среднем показателе по области 20,3 м2 и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0м2.

Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, из которого 40%  (29,3 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных, 4,8%  ( 3,5 тыс. м2) в блочных, 0,2% (0,2 тыс. м2) в панельных и  55%(40,3 тыс.м2) в смешанных.

Рис 1.6. Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

Жилищный фонд поселения по техническому состоянию: 1,4% объектов (1,0 тыс. м2) имеют износ от 40 до 60%, 13,2% (9,7 тыс. м2) с износом 60-70% и 85,4%(62,6) имеет износ свыше 70%.

Жилой фонд, признанный аварийным (ветхим) и подлежащий сносу, отсутствует.

# Рис.1.7. Степень износа жилого фонда

Жилой фонд находится в большей части в частной собственности - 92,4 % (67,7 тыс.кв. м), в муниципальной собственности - 4,8 % (3,5 тыс.кв.м), а в государственной -2.8%( 2,1 тыс.кв.м).

Таблица

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2011 (тыс. м2)

| Категория жилого фонда | Всего по поселению |
| --- | --- |
| Жилой фонд всего | 73,3 |
| в том числе в собственности: |
| государственной | 2,1 |
| муниципальной | 3,5 |
| частной | 67,7 |
| Из нее |
| граждан | 67,7 |
| юридических лиц | 5,6 |
| Жилой фонд по проценту износа |
| До 40% | - |
| 40-60% | 1,0 |
| 60-70% | 9,7 |
| Свыше 70% | 62,6 |
| Жилой фонд по этажности |
| 1-этажные | 71,5 |
| 2-этажные | 1,8 |
| Жилой фонд по материалу стен |
| Кирпичные, каменные | 29,3 |
| Панельные | 0,2 |
| Блочные | 3,5 |
| Смешанные | 40,3 |

Обеспеченность жилищного фонда на 01.01.2011(тыс. м2)

| № п/п | Обеспеченность жилищного фонда | Ед. изм. | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводом | Тыс. м2 | 29,2 |
| 2 | Электричеством | Тыс. м2 | 73,3 |
| 3 | Газом | Тыс. м2 | н/д |
| 4 | Водоотведением (канализацией) | Тыс. м2 | 16,2 |
| 5 | Отоплением | Тыс. м2 | 73,3 |

Расчет территории нового строительства

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки для жилой застройки. Два последних показателя приняты по рекомендациям норм градостроительного проектирования  2010г.

Обеспеченность населения Александровского сельского поселения площадью жилого фонда в каждом населенном пункте колеблется от 12,9 до 23,5 м2/чел. Средняя обеспеченность жилым фондом по поселению в целом составляет 15,8 м2/чел.

Таблица

Средняя обеспеченность населения жилым фондом

| Показатели | с. Александровка | х. Христичево | х. Красная Поляна | х. Цыганки | пос. Ленинский Лесхоз | х. Нижняя Козинка | х. Красная Заря | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сущ., чел | 4761 | 278 | 222 | 17 | 155 | 100 | 24 | 5557 |
| Жилой фонд существ. (кв.м) | 61600 | 4300 | 2900 | 400 | 2100 | 1600 | 400 | 73300 |
| Средняя обеспеченность населения, м2/чел. | 12,9 | 15,5 | 13 | 23,5 | 13,5 | 16 | 16,6 | 15,8 |

В соответствии с п.2.2.130 «Нормативов градостроительного проектирования» расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной и индивидуальной застройке не нормируются.  Однако для дальнейших расчетов  норму жилой обеспеченности принимаем на расчетный срок – 30 м2/чел. Прогнозируемый темп строительства 400-500 м2 в год (2-3% от общего объема жилого фонда). Обеспеченность населения жилым фондом значительно ниже проектной, поэтому новый жилой фонд рассчитывается в хуторах Христичево,  Красная Поляна, Нижняя Козинка, Красная Заря, Цыганки, пос. Ленинский Лесхоз, с. Александровка.

Весь жилой фонд сохраняется, так как объектов под снос не имеется.

В пос. Ленинский Лесхоз территория существующей жилой застройки площадью 1,1 га попадает в пределы СЗЗ от фазаньей фермы. В связи с этим необходимо проектом предлагается отселение жителей из этой жилой застройки площадью 493,7 кв.м. на свободные территории.

Таблица

Проектный жилой фонд по населенным пунктам сельского поселения (тыс.м2)

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Александровское с.п. | 73,3 | 104,44 |
| с. Александровка | 61,6 | 88,27 |
| х.Христичево | 4,3 | 5,86 |
| х. Красная Поляна | 2,9 | 4,13 |
| х.Нижняя Козинка | 1,6 | 2,17 |
| х.Красная Заря | 0,4 | 0,55 |
| х. Цыганки | 0,4 | 0,49 |
| пос. Ленинский Лесхоз | 2,1 | 2,97 |

Объем нового строительства составит – 31,14  тыс. м2

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

Все новое строительство представляет собой индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Проектная плотность нового жилого фонда 500м2/га. Коэффициент семейности - 3, площадь земельного участка  в среднем 0,12-0,15га.

Новое жилищное строительство размещается на 176,33 га.

Население Александровского сельского поселения предположительно увеличится на 1038 человек.

Таблица

Распределение жилищного фонда Александровского сельского поселения

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 5557 | 6595 |
|  | Плотность населения | чел./га | 6 | 6 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 73,3 | 104,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 69,4 | 100,54 |
|  | Многоквартирные жилые дома | тыс. м2 | 3,9 | 3,9 |
|  | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 | - | - |
|  | - расположенного в СЗЗ | тыс. м2 | 493,7 | 0 |
|  | - аварийного и ветхого | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 31,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | - | 31,14 |
|  | Плотность жилого фонда | м2/га | 80,2 | 137,9 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 15,8 | 30 |

4.6. Система культурно-бытового обслуживания Александровского сельского поселения

4.6.1. Существующее положение

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

На территории поселения находятся детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, ФАП, клубы, библиотеки, спортивный зал общего пользования, спортивно-тренажерный зал повседневного использования (при школах), стадионы, спортивные площадки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия общественного питания, кладбище, отделение связи.

Основная часть объектов расположена в административном центре поселения - с. Александровка.

# Образование

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Александровском сельском поселении функционируют дошкольные учреждения: д/сад «ГНОМИК», д/с «КОЛОСОК», д/с «СВЕТЛЯЧОК».

Образовательные услуги в поселении предоставляются школьным учреждением: МОУ Христичанская СОШ, МОУ Александровская СОШ, вечерняя сменная школа.

Таким образом, учреждения покрывают существующую потребность в местах.

Таблица

Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| д/сад ГНОМИК» с. Александровка Азовского района Ростовской области, ул. Полевая,5 | 110 | 48 |
| д/с «КОЛОСОК» с. Александровка Азовского района Ростовской области, ул. Космонавтов,18 | 50 | 38 |
| д/с «СВЕТЛЯЧОК» с.Александровка Азовского района Ростовской области, пер.Красноармейский, 21 | 60 | 55 |
| Всего | 220 | 141 |

Таблица

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ Христичанская СОШ, х.Христичево Азовского района Ростовской области, ул. Школьная, 28 | 220 | 36 |
| МОУ Александровская СОШ, с.Александровка Азовского района Ростовской области, ул. Советская, 33 | 420 | 486 |
| с.Александровка Азовского района Ростовской области, ул. Советская,33 | 420 | 50 |
| Всего | 1060 | 572 |

Здравоохранение и социальное обеспечение

В Александровском сельском поселении в х. Христичево, в х. Нижняя Козинка и в пос. Ленинский Лесхоз функционируют 3 ФАП. В х.Александровка расположена поликлиника и больница.

Таблица

Показатели по объектам здравоохранения и социального обеспечения

| Наименование | Месторасположение (населённый пункт, улица) | единица измерения | Существующая мощность, вместимость (количество единиц) | Проектная мощность, вместимость (количество единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Больницы | с. Александровка Азовского района Ростовской области, ул. Красная,127 | коек | 45 | 110 |
| фельдшерско-акушерский пункт | х.Христичево, Азовского района Ростовской области, ул.Школьная, 38 | Посещений/год | 1636 | 1600 |
| фельдшерско-акушерский пункт | х.Нижняя Козинка Азовского района Ростовской области, ул. Мира, 40 «А» | Посещений/год | 1382 | 1350 |
| фельдшерско-акушерский пункт | пос. Ленинский Лесхоз Азовского района Ростовской области, ул. Лесная, 8 | Посещений/год | 2048 | 2000 |
| поликлиника | с.Александровка Азовского района Ростовской области ул. Красная,127 | посещений в смену | 100 | 100 |
| Социально-реабилитационное отделение | с.Александровка Азовского района Ростовской области ул. ул.Красная 167 | мест | 50 | 50 |

Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Таблица

Потребность в объектах культуры

| Наименование учреждения обслуживания | Единица измерения | Существующее положение | Существующая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры | мест | 250 | 84 |
| Клубы посетительские | мест | 50 | 728 |
| Детские школы искусств | мест | 86 | - |
| Библиотеки | кол-во экземпляров | 50722 | - |

В с. Александровка расположен парк отдыха площадью 2500га. Имеются также памятники истории и культуры в с. Александровка – 7, пос. Ленинский Лесхоз – 1, х. Христичево – 1 объект. В селе Александровка находится культовое учреждение – Свято-Преображенский приход, в стадии строительства – Храм Преображения.

Физическая культура и спорт

Учреждения физической культуры и спорта Александровского сельского поселения представлены стадионом-17800кв.м, спортивным залом-180 кв.м при школе, физкультурно-оздоровительным комплексом-720кв.м,спортивными площадками и полями-36 кв.м, а также плавательным бассейном- 252 кв.м.

Коммунально-бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. Обеспеченность поселения бытовыми услугами находится на среднем уровне.

Таблица

Потребность в объектах бытового обслуживания

| Наименование учреждения обслуживания | Единица измерения | Существующее положение | Существующая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Аптеки | кв.м | 70 | 8 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м | 1281,3 | 385,8 |
| Предприятия общественного питания | мест | 20 | 202 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 20 |
| Пожарная часть | 1 пожарный автомобиль | 3 | - |
| Отделения связи | кол-во | 2 | - |
| Отделения сбербанка | операционных мест | 1 | - |
| Общественные уборные | прибор | 6 | - |
| Кладбище | га | 9,19 | - |

В с. Александровка по адресу ул. Мира,7 расположена Мини пекарня ИП Безродний О.Л. площадью 24 кв.м.

4.6.2. Основные перспективы развития отдельных видов обслуживания

На перспективу организация обслуживания населения Александровского сельского поселения должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории.

В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, д/с - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, ФАП, низовые предприятия бытового обслуживания).

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны). Эти объекты должны размещаться в каждом населенном пункте.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

На перспективу, данные учреждения должны размещаться в с. Александровка и обслуживать население поселения проживающее в пределах 1-часовой транспортной доступности от него.

Село Александровка, как административный центр поселения, должно выполнять для населения роль центра концентрации учреждений и предприятий периодического пользования, радиус его обслуживания должен быть на уровне 1-часовой транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в межрайонных и областных центрах.

Доступность объектов эпизодического пользования должна составлять в среднем 2-2,5часа транспортной доступности. Для Александровского сельского поселения роли межрайонного и областного центров выполняют г. Азов, г. Ростов-на-Дону, на территории которых сосредоточено большое количество учреждений эпизодического пользования.

В основу формирования системы обслуживания населения положен дифференцированный подход к составу, организации и размещению услуг, все они подразделяются на две группы:

- объекты, обеспечивающие населению базовый, социально гарантируемый минимум, или стандарт услуг, в основном, на бесплатной или льготной основе;

- не лимитируемые коммерческие объекты, на платной основе.

Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития каждого населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В настоящее время учреждения соцкультбыта не обеспечивают нормативные потребности населения.

Генеральным планом в Александровском сельском поселении предусматривается двухступенчатая система учреждений социального и культурно-бытового обслуживания.

Для расчета вместимости и мощности объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы: Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р), СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утвержденные и введенные  в действие приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства от 29.03.2010 № 26.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Особое внимание уделяется детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам, для определения, вместимости которых необходим анализ возрастной структуры населения.

# Направления развития образования

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями Александровского сельского поселения по нормативам достаточна. Вместимость детских дошкольных учреждений – 220 мест, а количество детей, посещающих детские сады, составляет 141 человек. Очередь в детские дошкольные учреждения отсутствует.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» − 118 мест на 1000 жителей. Потребности в новых местах в учреждениях нет, поскольку существующая вместимость образовательных учреждений покрывает потребность в них.

В поселении отсутствует дворец творчества юных. Проектом предлагается на базе школьного учреждения образовать внешкольное учреждение – кружок творчества юных на 18 мест.

Таблица

Расчет потребности в местах учреждений образования

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Сущ. положение | Потребность на расчетный срок | Новая необходимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 220 | 198 | - |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 1060 | 811 | - |
| Внешкольные учреждения | 1 место | - | 18 | 18 |

Для реализации в сельском поселении принципа общедоступности дошкольного и общего среднего образования, развития системы воспитания и дополнительного образования необходимо предусмотреть следующие меры:

- развитие профильного обучения в старших классах;

- развитие материально-технической базы  школы, обеспечение учебным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, наглядными пособиями, спортивным инвентарем;

- обеспечение общеобразовательных учреждений сельского поселения современной учебной литературой.

На перспективу для развития сети образовательных учреждений планируется размещение детских садов в х. Христичево, х. Красная Поляна, х. Нижняя Козинка.

Проектом предусматривается размещение школ в х. Нижняя Козинка, х. Красная Поляна. В пос. Ленинский Лесхоз предусмотрено размещение начальной школы совмещенной с детским садом.

Направления развития здравоохранения

На территории Александровского сельского поселения функционирует 3 ФАПа: в х. Христичево, в х. Нижняя Козинка и в х. Ленинский Лесхоз.

На базе этих объектов предлагается предусмотреть 3 аптеки общей  площадью 20 м2.

В с. Александровка находятся больница и поликлиника,  а также 2 аптеки.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно идти по следующим направлениям:

- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным  персоналом;

- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

- активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения,  формированию  здорового образа жизни.

Выполнение предусмотренных мероприятий способствует стабилизации показателей здоровья, снижению уровня заболеваемости и преждевременной смертности, увеличению продолжительности жизни.

# На перспективу проектом предусмотрено строительство поликлиники в х. Христичево, строительство ФАПа в х. Красная Поляна, размещение аптечного пункта в пос. Ленинский Лесхоз.

# Направления развития культуры

Важной задачей является сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований Александровского сельского поселения, улучшение условий доступа различных групп населения  к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

Таблица

Расчет потребности в учреждениях культуры

| Наименование объекта | Единица измерения | Вместимость существующего объекта | Потребность на расчетный срок | Необходимость на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры | мест | 250 | 396 | 146 |
| Клубы посетительские | мест | 50 | 923 | 873 |
| Детские школы искусств | мест | 86 | 18 | - |
| Библиотеки | кол-во экземпляров | 50722 | 32975 | - |

Проектом предлагается на расчетный срок расширение  существующих клубных объектов, оснащение их современным техническим оборудованием. Здесь возможна организация кино-, видео и танцевальных залов, организация мест доступа в сеть «Интернет».

Объем книжного фонда в существующих библиотеках покрывает нормативную потребность.

Направления развития физической культуры и спорта

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу (кв.м)

| Наименование объекта | Вместимость существующего объекта | Потребность на расчетный срок | Необходимость на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| стадионы | 17800 | 4616,5 | - |
| спортивные площадки и поля | 180 |  |  |
| физкультурно-оздоровительные комплексы | 720 | 528 | - |
| спортивные залы | 180 | 528 | 348 |
| плавательные бассейны | 252 | 132 | - |

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- увеличение количества секций по различным видам спорта, как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение учреждений современными тренажерами и снарядами;

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг, в частности, развитие кружков по игре в бадминтон, который активно пропагандирует Президент РФ.

Направления развития торговли, общественного питания и предприятий бытового обслуживания населения

Наиболее массовыми из прочих видов культурно-бытового обслуживания являются – торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Развитие данных рыночных отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные, виды услуг будет зависеть от покупательной способности населения.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению, но с низким уровнем рентабельности их производства. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Александровского поселения – повышение качества условий жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности района путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в нем.

Перспективным направлениям развития торговли в поселении является сетевая торговля, активно развивающаяся в Азовском районе.

Основным направлением дальнейшего развития рынков в поселении является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Реализация скоропортящихся товаров на рынках должна быть переведена в благоустроенные павильоны, оснащенные необходимым торговым и холодильным оборудованием, различным инвентарем.

Обеспеченность торговыми площадями продовольственных и непродовольственных магазинов, а также рыночного комплекса розничной торговли в Александровском сельском поселении в настоящее время недостаточна.

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. В поселении действует 5 различных предприятий бытового обслуживания. Дальнейшее развитие сети обслуживания будет происходить за счет реализации проектов туристско-рекреационной зоны, которые потребуют большего количества предприятий, оказывающих бытовые услуги населению.

Основными перспективными направлениями развития являются следующие, зарождающиеся в настоящее время:

- организация предприятий по оказанию услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- развитие «сетевого принципа», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг. Наиболее часто этот подход используется предпринимателями при оказании услуг фотолабораторий, парикмахерских;

- организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг;

- объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что некоторые виды бытовых услуг сегодня видоизменяются и трансформируются. Услуги проката сегодня представлены, в основном, прокатом видеопродукции, свадебных платьев и аксессуаров, др., появляется элитный вид услуг - прокат автомобилей;

- слабое развитие услуг прачечных, во многом связано с развитием индивидуальной бытовой техники, так современные стиральные машины достаточно легко решают проблему домашней стирки.

В течение расчетного срока предполагаются дальнейшая активизация частной предпринимательской деятельности, в связи с этим предлагаемые виды обслуживания будут дополнены и откорректированы по мере роста потребности жителей и формирования конъюнктуры рынка в сфере услуг.

В следующих таблицах приводится примерный необходимый набор учреждений обслуживания для населения сельского поселения.

Таблица

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Существующее положение | Потребность на расчетный срок | Новая необходимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м | 1281,3 | 1978,5 | 697,2 |
| Предприятия общественного питания | мест | 20 | 264 | 244 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 26 | 24 |
| Отделения связи | кол-во | 2 | 1 | - |
| Отделения сбербанка | операционных мест | 1 | 3 | 2 |
| Общественные уборные | прибор | 6 | 1 | - |
| Кладбище | га | 10,4 | 1,58 | - |
| Пожарная часть | 1 пожарный автомобиль | 3 | 2 | - |

К расчетному сроку потребуются магазины продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью 697,2  м2, предприятия общественного питания на 244 мест, предприятия бытового обслуживания на 24 места и расширение отделения сбербанка на 2 операционных места.

Бытовое и коммунальное обслуживание на территории Александровского сельского поселения плохо развито. Проектом предлагается строительство необходимого минимума объектов бытового обслуживания на территории Александровского сельского поселения.

Полный перечень проектируемых объектов бытового и коммунального обслуживания и размеры земельных участков представлены в таблице.

| Показатели по объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения Александровского сельского поселения |
| --- |
| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Существующее число мест | Необходимая вместимость | Новое строительство | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения, мест |
| Александровское с.п. | 30 | 220 | 198 | 0 | 0 | до 100 мест 40 кв.м/чел., свыше 100 - 35 кв. м/чел. |
| с. Александровка |  | 220 | 170 | 0 | 0 |  |
| х.Христичево |  |  | 10 | 10 | 396 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 8 | 8 | 316 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 4 | 4 | 143 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 1 | 1 | 35 |  |
| х. Цыганки |  |  | 1 | 1 | 24 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 6 | 6 | 221 |  |
| Общеобразовательные школы, мест |
| Александровское с.п. | 118 | 1060 | 778 | 0 | 0 | до 400 мест - 50 кв.м/чел. |
| с. Александровка |  | 840 | 667 | 0 | 0 |  |
| х.Христичево |  | 220 | 39 | 0 | 0 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 31 | 31 | 1552 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 14 | 14 | 562 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 3 | 3 | 137 |  |
| х. Цыганки |  |  | 2 | 2 | 118 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 22 | 22 | 1086 |  |
| Внешкольные учреждения, мест |
| Александровское с.п. | 18 | 86 | 119 | 33 | по заданию на проектирование | в зданиях общеобразовательных школ. Размещение в х. Христичево дворца творчества на 18 мест. |
| с. Александровка |  | 86 | 102 | 16 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 6 | 6 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 5 | 5 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 2 | 2 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 1 | 1 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 3 | 3 |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Больница, мест |
| Александровское с.п. | 10 | 110 | 67 | 0 | 0 | до 50 коек - 300 кв.м/чел., 50-100 коек - 300-200 кв.м/чел. |
| с. Александровка |  | 110 | 57 | 0 | 0 |  |
| х.Христичево |  |  | 3 | 3 | 133 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 3 | 3 | 0 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 | 12 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 | 8 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 2 | 2 | 74 |  |
| Поликлиники (амбулатории), посещ. в смену |
| Александровское с.п. | 22 | 100 | 145 | 45 | 451 | 0,1 га на 100 посещений в смену |
| с. Александровка |  | 100 | 124 | 24 | 972 |  |
| х.Христичево |  |  | 7 | 7 | 290 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 6 | 6 | 0 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 3 | 3 | 105 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 1 | 1 | 26 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 | 18 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 4 | 4 | 162 |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты, объект |
| Александровское с.п. | 1 | 3 | 7 | 0 | 0,2 га на объект |  |
| с. Александровка |  |  | 6 | 6 | 226 |  |
| х.Христичево |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0 | 0 | 11 |  |
| х.Нижняя Козинка |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 | 1 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 | 1 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Аптеки, кв. м общей площади |
| Александровское с.п. | 14,0 | 70,0 | 92,3 | 22,3 | 0,2 га на объект |  |
| с. Александровка |  | 70,0 | 79,1 | 9,1 | 364 |  |
| х.Христичево |  |  | 5 | 4,6 | 0 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 4 | 3,7 | 0 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 2 | 1,7 | 67 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0,4 | 16 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0,3 | 11 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 3 | 2,6 | 103 |  |
| Реабилитационно-социальное отделение,мест |
| Александровское с.п. | 1,0 | 1,0 | 6,6 | 0,0 | по заданию на проектирование | норматив по заданию на проектирование |
| с. Александровка |  | 1,0 | 5,7 | 4,7 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| III. Учреждение культуры и искусства |
| Дом культуры, мест |
| Александровское с.п. | 60 | 250 | 395,7 | 145,7 | по заданию на проектирование |  |
| с. Александровка |  | 250 | 339,0 | 0,0 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 19,8 | 19,8 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 7,1 | 7,1 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Клубы посетительские, мест |
| Александровское с.п. | 140 | 50 | 923 | 873 | по заданию на проектирование |  |
| с. Александровка |  | 0 | 791 | 791 |  |  |
| х.Христичево |  | 0 | 46 | 46 |  |  |
| х. Красная Поляна |  | 0 | 37 | 37 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  | 0 | 17 | 17 |  |  |
| х.Красная Заря |  | 0 | 4 | 4 |  |  |
| х. Цыганки |  | 0 | 3 | 3 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  | 50 | 26 | -24 |  |  |
| Библиотеки, тыс. ед. экз. |
| Александровское с.п. | 5,00 | 50,8 | 33,0 | 0 | 0 | возможно совмещенные с образовательными учреждениями |
| с. Александровка |  | 40,8 | 28,3 | 0 | 0 |  |
| х.Христичево |  | 10,0 | 2 | 0 | -2 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0,6 | 1 | 0 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0,9 | 1 | 0 |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, кв.м |
| Александровское с.п. | 80,00 | 720,0 | 527,6 | 0,0 | по заданию на проектирование |  |
| с. Александровка |  | 720,0 | 452,0 | 0,0 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 26,4 | 0,0 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 9,5 | 9,5 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 14,7 | 14,7 |  |  |
| Плоскостные сооружения, кв. м общей площади |
| Александровское с.п. | 700,0 | 17980,0 | 4616,5 | 0 | 0,0 |  |
| с. Александровка |  | 17800,0 | 3955,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| х.Христичево |  | 180,0 | 231,0 | 51 | 2040 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 184,1 | 184 | 7364 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 83,3 | 83 | 3332 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 231,0 | 231,0 | 9240 |  |
| х. Цыганки |  |  | 184,1 | 184,1 | 184,1 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 83,3 | 83,3 | 83,3 |  |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м пола |
| Александровское с.п. | 80,0 | 180,0 | 527,6 | 501,20 | по заданию на проектирование |  |
| с. Александровка |  |  | 452,0 | 452,00 |  |  |
| х.Христичево |  | 180,0 | 26,4 | 0 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 21,0 | 21 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 9,5 | 10 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 2,3 | 2,32 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 1,6 | 1,60 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 14,7 | 14,72 |  |  |
| Бассейн, кв.м |
| Александровское с.п. | 20,0 | 252,0 | 131,9 | 0,00 | по заданию на проектирование |  |
| с. Александровка |  | 252,0 | 113,0 | 0,00 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 6,6 | 6,60 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 5,3 | 5,26 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 2,4 | 2,38 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0,6 | 0,58 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0,4 | 0,40 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 3,7 | 3,68 |  |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров, кв. м торговой площади |
| Александровское с.п. | 300,0 | 1281,3 | 1978,5 | 585,60 | 4684,8 | 0,08 га на 100 кв.м торг. площади |
| с. Александровка |  | 1195,0 | 1695,0 | 500,00 | 4000,0 |  |
| х.Христичево |  | 42,3 | 99,0 | 0 | 0 |  |
| х. Красная Поляна |  | 24,0 | 78,9 | 0 | 0 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 35,7 | 36 | 1428 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 8,7 | 8,70 | 69,6 |  |
| х. Цыганки |  |  | 6,0 | 6,00 | 48,0 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  | 20,0 | 55,2 | 35,20 | 281,6 |  |
| Предприятия общественного питания, посад. мест |
| Александровское с.п. | 40 | 20 | 264 | 25 | 492 | до 50 мест - 0,2 га на 100 мест, 50-150 мест - 0,15 га на 100 мест |
| с. Александровка |  | 20 | 226,0 | 206 | 8240 |  |
| х.Христичево |  |  | 13,2 | 13 | 528 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 11 | 11 | 210 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 4,8 | 5 | 95 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 1 | 1 | 23 |  |
| х. Цыганки |  |  | 1 | 1 | 16 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 7 | 7 | 147 |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест |
| Александровское с.п. | 4 | 2 | 26 | 24 | 2438 | 0,1 га на на 10 раб. мест |
| с. Александровка |  | 2 | 23 | 21 | 2060 |  |
| х.Христичево |  |  | 1,3 | 1 | 26 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 1,1 | 1 | 21 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0,5 | 0 | 10 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 | 12 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 | 8 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 1 | 1 | 74 |  |
| Прачечные, кг/смену |
| Александровское с.п. | 20 |  | 131,90 | 126,64 | 0,1-0,2 га на объект | возможно встроено-пристроенное |
| с. Александровка |  |  | 113,00 | 113,00 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 6,6 | 7 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0,0 | 0 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 2,4 | 2 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0,58 | 0,58 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0,40 | 0,40 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 3,68 | 3,68 |  |  |
| Химчистки, кг/смену |
| Александровское с.п. | 1,2 |  | 7,91 | 0,24 | 0,1-0,2 га на объект | возможно встроено-пристроенное |
| с. Александровка |  |  | 6,8 | 7 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 0,4 | 0 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0,3 | 0 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0,14 | 0,14 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0,02 | 0,02 |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс, мест |
| Александровское с.п. | 7 |  | 46 | 46 | 0,2-0,4 га на объект |  |
| с. Александровка |  |  | 40 | 40 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 2,3 | 2 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 1,8 | 2 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0,8 | 1 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Пожарное депо, пож. автомобилей |
| Александровское с.п. | 0,4 | 3 | 3 | 0 | 0,5-2,0 га на объект |  |
| с. Александровка |  | 3 | 2 | 0 |  |  |
| х.Христичево |  |  | 0 | 0 |  |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0 | 0 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0 | 0 |  |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 |  |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Отделение сбербанка, объект |
| Александровское с.п. | 0,5 | 1,0 | 3 | 2 | 2000,0 | 0,05 га на 3 опер. места возможно встроено- пристроенное |
| с. Александровка |  | 1,0 | 3 | 2 | 1000,0 |  |
| х.Христичево |  |  | 0,1 | 0 | 3 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0,1 | 0 | 2 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0,0 | 0 | 1 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0,0 | 0 | 500,0 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0,1 | 0 | 500,0 |  |
| Отделение связи, объект на 0,5-6,0 тыс. жителей |
| Александровское с.п. | 1 | 2 | 7 | 0 | 591 | 0,3-0,5 га на объект |
| с. Александровка |  | 2 | 6 | 0 | 0 |  |
| х.Христичево |  |  | 0 | 0 | 990 |  |
| х. Красная Поляна |  |  | 0 | 0 | 789 |  |
| х.Нижняя Козинка |  |  | 0 | 0 | 357 |  |
| х.Красная Заря |  |  | 0 | 0 | 87 |  |
| х. Цыганки |  |  | 0 | 0 | 87 |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  |  | 0 | 0 | 60 |  |
| Кладбище, га |
| Александровское с.п. | 0,24 | 9,20 | 1,58 | 685,14 | по заданию на проектирование | размещается за пределами населенных пунктов на проектный срок остается 9,2 га |
| с. Александровка |  | 7,20 | 1,36 | 0,00 |  |  |
| х.Христичево |  | 1,30 | 0,0 | 0 |  |  |
| х. Красная Поляна |  | 0,36 | 0,04 | 369 |  |  |
| х.Нижняя Козинка |  | 0,30 | 0,03 | 316 |  |  |
| х.Красная Заря |  | - | 0,08 | 0,08 |  |  |
| х. Цыганки |  | - | 0,06 | 0,00 |  |  |
| пос. Ленинский Лесхоз |  | - | 0,04 | 0,00 |  |  |

4.7. Транспортная инфраструктура

### Существующее положение.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенных пунктов с их центрами и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Существующая улично-дорожная сеть членит селитебную территорию на ряд мелких кварталов и имеет прямоугольную структуру. Главными улицами являются:

- пос. Александровка     – ул. Советская

– ул. Калинина

– ул. Ленина

– пер. Свободный

--  х. Нижняя Козинка       – ул. Мира

- х. Красная Зоря             – ул. Мира

- пос. Красная Поляна    – ул. Мира

- х. Циганки                      – ул. Мира

- х. Христичево                – ул. Школьнаяя

- пос. Ленинский Лесхоз – ул. Лесная

Состояние улично-дорожной сети

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | Александровка | 62,8 | 17,2 | 9,9 | 35,7 |
| 2 | Христичево | 7,7 | 1,0 | 0,7 | 6,0 |
| 3 | Нижняя - Козинка | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 |
| 4 | Лесхоз | 1,3 | 0,7 | - | 0,6 |
| 5 | Красная Поляна | 3,9 | 3,1 | - | 0,8 |
| 6 | Красная Заря | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 7 | Цыганки | 1,0 | - | - | 1,0 |
|  | ИТОГО | 80,7 | 25,5 | 10,6 | 44,6 |

#### Автомобильный транспорт

Каркас транспортной системы Александровского сельского поселения составляют региональная дорога Р 61-57 г. Азов – пос. Александровка – ст. Староминская  (до границы Краснодарского края), межмуниципальная дорога ММ 61-65 подъезд от автомобильной дороги г. Азов – пос. Александровка – ст. Староминская к пос. Александровка и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие населенные пункты.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 33,81 км, в том числе:

- регионального значения – 15,07 км;

- межмуниципального значения – 1,1 км;

- местного значения – 21,64 км.

Система пассажирских перевозок Александровского с.п. не развита и представлена пригородным маршрутом г. Азов ( пос. Александровка, с регулярностью перевозок 7 дней в неделю и  пригородным маршрутом г. Азов – пос. Александровка – х. Христичево с регулярностью движения 7 дней в неделю.

В Александровском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, оборудованные остановочные комплексы так же отсутствуют.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Проектные предложения.

### Внешний транспорт

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Александровского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать вывод о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами местного пользования с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- не хватает маршрутов внутреннего сообщения;

Проектом принимаются сложившиеся внешние автомобильные транспортные связи.

#### Автомобильный транспорт

Доминирующим видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет являться индивидуальный легковой транспорт.

Настоящим проектом сохраняются пригородные маршруты:

- г. Азов ( пос. Александровка, с регулярностью перевозок 7 дней в неделю и  пригородным маршрутом

- г. Азов – пос. Александровка – х. Христичево с регулярностью движения 7 дней в неделю.

Проектом предлагается организовать 2 местных маршрута, которые будут обеспечивать внутренние связи в поселении и осуществлять пассажирские внутри населенных пунктов. Схема маршрутов представлена на транспортной схеме.

1-й маршрут: п. Александровка(х. Красная Зоря(х.Нижняя Козинка(х. Красная Зоря( п. Александровка;

2-й маршрут: х. Христичево(пос.Ленинский Лесхоз(х.Циганки(пос. Красная Поляна.

### Городской транспорт.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть на территории сельского поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты и с внешними транспортными связями. При проектировании улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом.

Проектные решения основаны на оптимизации уличной сети, по возможности исключении движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранения в общественном центре пешеходной зоны, определению оптимального маршрута общественного транспорта, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается  новое строительство дорог  в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Организация транспортного обслуживания

Гаражи, автостоянки, СТО и АЗС

Хранение автомашин в усадебной  застройке осуществляется на приусадебных участках. В  малоэтажной и среднеэтажной застройке предусматриваются отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90%-ой обеспеченностью машино-мест. Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв.м на одну машину. Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется по следующим нормативам:

административно-общественные здания- 7машино-мести на 100 работающих;

поликлиники -3 машино-мест на 100 посещений;

спортивные объекты -5 машино-мест на 100 посетителей;

школы-15 машино-мест на 100 работающих;

торговые центры -7 машино-мест на 100кв.м торговой площади;

рестораны и кофе -15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Станции технического обслуживания (СТО).

В настоящее время на территории Александровского с.п. существует 1 СТО.

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют из расчета один пост на 200 машин. Учет уровня автомобилизации в поселении не ведется. Согласно  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений  Ростовской области» на расчетный срок  уровень автомобилизации населения принята 350 автомобилей на 1000 жителей. Количество автомобилей  будет соответствовать 2309 ед, для обслуживания которых будет необходимо СТО на 12 постов площадью 1,5 га.

По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета  одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент в пос. Александровка размещена 1 АЗС на 2 колонки, расположенная по ул. Красная. По расчету на  расчетный срок необходимо 2 топливозаправочные колонки. Существующее количество колонок достаточно для обеспечения топливом расчетного количества автомобилей.

Пожарные депо размещаются на территории города в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*. Радиус обслуживания соответствует допустимому значению и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин., а в сельских поселениях – 20 мин. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000жителей. Расчетное количество машин  на расчетный срок составляет 3 единицы.

В настоящий момент в Александровском  сельском поселении существует 1 пожарное депо, расположенное в пос. Александровка по ул. Красная на 3 машины. В таблице приведены временные затраты на перемещение.

Время прибытия к месту пожара.

Таблица№3

|  | Расстояние от пожарного депо до населенных пунктов, км | Временные затраты на перемещение, если средняя скорость передвижения техники 60 км/ч, мин. |
| --- | --- | --- |
| х. Нижняя Козинка | 10,5 | 10,5 |
| х. Красная Зоря | 6,9 | 6,9 |
| п. Красная Поляна | 11,2 | 11,2 |
| х. Христичево | 12 | 12 |
| х. Циганки | 16 | 16 |
| п. Ленинский Лесхоз | 18,4 | 18,4 |

Согласно таблице№3 время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении соответствует нормативным показателям.

Велосипедное и пешеходное сообщение

Генпланом предусмотрено создание в населенных пунктах зон отдыха, спортивных площадок, которые будут связаны с жилой застройкой пешеходными и велосипедными дорожками. Велосипедные дорожки следует совмещать с пешеходными путями сообщения по наиболее живописным и хорошо озелененным территориям. Также необходимо выделять полосы для велосипедного движения вдоль главных улиц в населенных пунктах.

Транспортный шум и основные мероприятия по снижению его в застройке

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, которые способствуют оздоровлению жизненной среды и снижению транспортного шума.

К этим мероприятиям относится озеленение всех транспортных улиц, бульваров, жилых улиц посадкой деревьев и кустарников.

4.8. Инженерно-техническая инфраструктура

Современное состояние

Водоснабжение.

Из всех населенных пунктов Александровского сельского поселения системами централизованного хозяйственно-питьевого водопровода оборудованы село Александровка, поселок Ленинский Лесхоз, хутора Христичево, Нижняя Козинка. На момент разработки генерального плана системы водопровода в хуторе Нижняя Козинка и поселке Ленинский Лесхоз не работают в связи с изношенностью трубопроводов. Обеспечение водой населения хуторов Нижняя Козинка, Красная Заря, Красная Поляна, Цыганки, поселка Ленинский Лесхоз осуществляется за счет подвоза воды спецавтотранспортом из централизованной системы водопровода села Александровка.

Вода в системы водоснабжения населенных пунктов Александровского сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ). Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края. Вода из артезианских скважин, насосной станцией II подъема, подается в резервуары воды, размещенные на площадке водопроводных сооружений в станице Староминской, откуда насосной станцией               III подъема раздается  в систему Ейского группового водопровода. Сети и сооружения ЕГВ построены в 1979 году и требует реконструкции.

Подача воды в населенные пункты Александровского сельского поселения  осуществляется по стальному водоводу диаметром 150 мм с подключением его к водоводу МВ-3, подающему воду из станицы Староминской в станицу Кущевскую. Водовод, по пути следования, имеет ответвления в населенные пункты Елизаветовского и Отрадовского сельских поселений. Эксплуатацией водовода занимается ГУП КК «Ейский групповой водопровод». Водовод имеет большой процент износа и нуждается в перекладке. Участки водовода, подающие воду в поселок Ленинский Лесхоз и хутор Нижняя Козинка отключены от водовода и также нуждается в перекладке.

Подача воды в село Александровка осуществляется по водоводу в железобетонные резервуары 2х200 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений в южной части села. Из резервуаров, насосной станцией II подъема, вода подается в водонапорную башню с объемом бака 200 м3 и далее в водопроводную сеть села. На водопроводной сети, в районе больницы расположена вторая башня с объемом бака 15 м3. Водонапорная башня на площадке водопроводных сооружений требует  реконструкции, башня в районе больницы требует замены.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в селе Александровка являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды.

Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод».

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице:

| Населенный пункт | Резервуары воды | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чест- во, шт | объем,м3 | коли-чест- во, шт | объем бака, м3 | материал труб | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| с.Александровка | 2 | 200 | 2 | 200,15 | а/ц сталь ПНД | 7,8 6,25 11,76 | 80 80 - |
| х.Христичево | - | - | - | - | ПНД | 1,9 | - |
| Итого: | 2 |  | 2 |  |  | 27,71 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице:

| Населенный пункт | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  | улич- ные колон -ки | дворо- вые колон- ки | вводы в дом | поднято воды | реализовано воды |
|  |  |  |  | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут |
| с.Александровка | 1 | 314 | 383 | 39,8 | 109,0 | 31,8 | 87,0 |
| х.Христичево | - | 11 | 22 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,0 |
| Итого: | 1 | 325 | 405 | 41,0 | 112,0 | 33,0 | 90,0 |

Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения составляет:

- село Александровка – 38%;

- хутор Христичево – 31%.

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя составляет:

- село Александровка – 18 л/сут;

- хутор Христичево – 11 л/сут.

Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Газо – и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Отопление жилого фонда печное. Для пищеприготовления в жилом фонде используются печи на твердом топливе, газовые печи на баллонном газе, электрические печи.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Александровского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 110/35/10 кВ   А 32. От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Через территорию поселения проходит ЛЭП 220 кВ от ПС 220/110/10 кВ А30 на ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская».

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице:

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 110/35/10 кВ А 32 | 20 | 10 | 10 | 10,50 | 4,56 | 5,9 | 5,49 | открыт |

По сведениям, представленным администрацией Азовского района, потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 4,491 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды -3,124 млн.кВт.час.

Системы связи.

# Телефонная связь.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В селе Александровка  функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице:

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введен- ная емкость | Задейство-ванная Абонентс- кая емкость | Количест-во радио-точек | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Александровка | SI-2000 V.5 | 512 | 506 | 448 |  |
| с.Александровка | АТСК-100/2000 | 500 | 397 |  |  |
| Итого: |  | 1012 | 903 | 448 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в селе Александровка находится  в пределах показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действует 4 оператора мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», ОАО МТС, Теле-2, Билайн, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Проводное вещание действует в селе Александровка.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К, Вести 24, НТВ, РеНТВ, ТНТ, местный канал АНТА. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Александровка по ул.Советской,52 и в хуторе Христичево по ул.Мира,7. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

Проектная организация территории.

Настоящий раздел проекта генерального плана Александровского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок | Прирост населения |
| с.Александровка | 4761 | 5650 | 889 |
| х.Христичево | 278 | 330 | 52 |
| х.Красная Поляна | 222 | 263 | 41 |
| х.Нижняя Козинка | 100 | 119 | 19 |
| х.Красная Заря | 24 | 29 | 5 |
| х.Цыганки | 17 | 20 | 3 |
| пос.Ленинский Лесхоз | 155 | 184 | 29 |
| Итого по поселению: | 5557 | 6595 | 1038 |

Данные по жилищному фонду:

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Существующий | Новое строительство | Расчетный срок |
| с.Александровка |
| Многоквартирные жилые дома Индивидуальные жилые дома | 3,9 57,7 | - 26,67 | 3,9 84,37 |
| х.Христичево |
| Индивидуальные жилые дома | 4,3 | 1,56 | 5,86 |
| х.Красная Поляна |
| Индивидуальные жилые дома | 2,9 | 1,23 | 4,13 |
| х.Нижняя Козинка |
| Индивидуальные жилые дома | 1,6 | 0,57 | 2,17 |
| х.Красная Заря |
| Индивидуальные жилые дома | 0,4 | 0,15 | 0,55 |
| х.Цыганки |
| Индивидуальные жилые дома | 0,4 | 0,09 | 0,49 |
| пос.Ленинский Лесхоз |
| Индивидуальные жилые дома | 2,1 | 0,87 | 2,97 |
| Итого по поселению: | 73,3 | 31,4 | 104,44 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2.Схема Территориального планирования Азовского района, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики в составе схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области.

3.Материалы, предоставленные администрациями Азовского района и Александровского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

4.Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

5. Районная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119 и постановлением № 107 от 14.02.2011 года «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы»

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений.  При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам, на расчетный срок, сведены в таблицу:

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| с.Александровка | 160,70 | 5650 | 904,0 | 395,0 | 90,0 | 90,0 | 1479,0 |
| х.Христичево | « | 330 | 53,0 | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 86,0 |
| х.Красная Поляна | « | 263 | 42,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 68,0 |
| х.Нижняя Козинка | « | 119 | 19,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 31,0 |
| х.Красная Заря | « | 29 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| х.Цыганки | « | 20 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| пос.Ленинский Лесхоз | « | 184 | 29,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 48,0 |
| Итого по поселению: | 6595 | 1055,0 | 460,0 | 105,0 | 105,0 | 1725,0 |

В связи с отсутствием на территории сельского поселения месторождений подземных вод питьевого качества, проектом генерального плана предлагается  осуществлять водоснабжение поселения по существующей схеме - из системы водоснабжения Ейского группового водопровода. Учитывая значительное  увеличение объема потребления воды, а также неудовлетворительное техническое состояние водовода, подающего воду в сельские поселения Азовского района, предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Александровского сельского поселения с ответвлением по пути следования в населенные пункты Елизаветовского и Отрадовского сельских поселений. Строительство водовода предлагается выполнить вдоль трассы существующего водовода. При строительстве водовода рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. По трассе водовода, в районе поселка Южный Елизаветовского сельского поселения, предлагается строительство повысительной насосной станции с регулирующим резервуаром воды. Пропускная способность водовода и производительность повысительной насосной станции определяются на последующих стадиях проектирования, после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах поселений.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Реконструкция в селе Александровка, поселке Ленинский Лесхоз, хуторах Христичево, Нижняя Козинка существующих сетей водоснабжения, имеющих большой процент износа. Прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

2. В селе Александровка замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 и капитальный ремонт водонапорной башни на площадке водопроводных сооружений.

3. На площадке водопроводных сооружений в селе Александровка реконструкция насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, КиП и автоматики. В здании насосной станции предлагается расположить оборудование для обеззараживания воды гипохлоритом натрия. Производительность насосов определяется на последующих стадиях проектирования.

Подачу воды в разводящие сети водопровода села Александровка и хутора Нижняя Козинка предлагается осуществлять насосной станции II подъема  из резервуаров запаса воды, в которых должен храниться аварийный и противопожарный запас воды. Водонапорные башни предлагается использовать для регулирования расхода воды в течение суток.

В соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6  СНиП 2.04.02-84*, аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного  среднечасового водопотребления и составляет:

Wа  = 1510 : 24 х 8 х 0,7 =  352,0 м3, где:

8 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды  обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и составляет:

Wпож. =  1 х 10 х 3.6 х 3 = 108,0 м3.

Общий объем резервуаров  составляет  360.0 м3.  Предлагается строительство третьего резервуара объемом 100 м3. Резервуары следует оборудовать фильтрами-поглотителями.

## 4. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Красная поляна. Подачу воды в систему предлагается осуществить от водовода, подающего воду в поселок Ленинский Лесхоз. Водопроводные сети в хуторе должны быть закольцованы, на сетях должны быть установлены пожарные гидранты в соответствии с нормативами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети предлагается установить  водонапорную  башню. В баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

На водопроводных сетях в поселке Ленинский Лесхоз, хуторах Христичево, Нижняя Козинка,  предлагается также установка водонапорных башен.

5. Оборудование зоны санитарной охраны проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторах Красная Заря, Цыганки, водоснабжение их предлагается осуществлять по существующей схеме –    подвозом воды спецавтотранспортом из систем водоснабжения хуторов Нижняя Козинка и Красная поляна.

## Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в таблице:

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| с.Александровка | 160 | 5650 | 904,0 | 90,0 | 90,0 | 1084,0 |
| х.Христичево | « | 330 | 53,0 | 5,0 | 5,0 | 63,0 |
| х.Красная Поляна | « | 263 | 42,0 | 4,0 | 4,0 | 50,0 |
| х.Нижняя Козинка | « | 119 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 23,0 |
| х.Красная Заря | « | 29 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| х.Цыганки | « | 20 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
| пос.Ленинский Лесхоз | « | 184 | 29,0 | 3,0 | 3,0 | 35,0 |
| Итого по поселению: | 6595 | 1055,0 | 105,0 | 105,0 | 1265,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации в селе Александровка, хуторах Христичево, Красная Поляна, Нижняя Козинка, поселок Ленинский лесхоз.

Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод села Александровка с прогнозируемым расходом стоков 1084,0 м3/сут, предлагается осуществлять на компактном блочном комплексе  биологической очистки сточных вод, в котором весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить в северной части села. Очищенные стоки предлагается отводить в реку Мокрая Чумбурка. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО.

Очистку сточных вод в хуторах Христичево, Красная Поляна, Нижняя Козинка, поселке Ленинский лесхоз предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реку Мокрая Чумбурка, балку Водяная. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- хутор Христичево – 2 ЛОС в западной части хутора, отвод стоков в балку Водяная;

- хутор Красная Поляна  – 1 ЛОС в западной части хутора, отвод стоков в  реку Мокрая Чумбурка;

- хутор Нижняя Козинка - 1 ЛОС в Юго-восточной части хутора, отвод стоков в реку Мокрая Чумбурка;

- поселок Ленинский Лесхоз -1 ЛОС в северной  части хутора, отвод стоков в реку Мокрая Чумбурка;

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений в  населенных пунктах подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения;

Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторах Красная Заря, Цыганки, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо – и теплоснабжение.

Газификацию населенных пунктов сельского поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

Подача газа в населенные пункты сельского поселения станет возможной после строительства в районе села Александровка АГРС, на которую газ предполагается подавать по газопроводу-отводу диаметром 150 мм от лупинга магистрального газопровода Кущевская-Ейск, проходящего по территории Краснодарского края.

Согласно схеме,  подача газа от АГРС в населенные пункты сельского поселения предусматривается по межпоселковым газопроводам высокого давления I и II категории.

Газификацию всех населенных пунктов поселения предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в таблице:

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| с.Александровка |
| 1097,2 | 4681,0 | 4044,7 | 9822,9 | 609 | 2437 | 2022 | 5068 |
| х.Красная Заря |
| 8,8 | 37,7 | - | 46,5 | 5 | 20 | - | 25 |
| х.Красная Поляна |
| 49,7 | 212,0 | - | 261,7 | 28 | 110 | - | 138 |
| пос.Ленинский Лесхоз |
| 33,0 | 140,9 | - | 173,9 | 18 | 73 | - | 91 |
| х.Нижняя Козинка |
| 31,5 | 134,5 | - | 166,0 | 18 | 70 | - | 88 |
| х.Христичево |
| 58,3 | 248,5 | - | 306,8 | 32 | 129 | - | 161 |
| х.Цыганки |
| 5,0 | 21,5 | - | 26,5 | 3 | 11 | - | 14 |
| Итого: |
| 1283,5 | 5476,1 | 4044,7 | 10804,3 | 713 | 2850 | 2022 | 5585 |

Для определения прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии и природного газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий на территории населенных пунктов, в проекте генерального плана использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки и планируемой численности населения.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий, на расчетный срок, определено с учетом увеличения численности населения и увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения  и приведено в таблице:

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |
| --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение | Итого |
| с.Александровка | 624,0 | 126,0 | 750,0 |
| х.Христичево | 37,0 | 9,0 | 46,0 |
| х.Красная Поляна | 28,0 | 7,0 | 35,0 |
| х.Нижняя Козинка | 15,0 | 3,0 | 18,0 |
| х.Красная Заря | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| х.Цыганки | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| пос.Ленинский Лесхоз | 19,0 | 5,0 | 24,0 |
| Итого по поселению: | 735,0 | 152,0 | 887,0 |

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Прогнозируемое увеличение потребности в газе, на расчетный срок, составляет:

-887,0 м3/ час

- 1768,0 тыс.м3/год.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Азовского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Газификацию планируемых к размещению объектов нового строительства предлагается осуществить от ГРП размещенных в каждом населенном пункте поселения по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Результаты расчетов приведены в таблице:

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Александровка | 26,67 | 15,0 х 1,3* | 520,0 |
| х.Христичево | 1,56 | « | 30,0 |
| х.Красная Поляна | 1,23 | « | 24,0 |
| х.Нижняя Козинка | 0,57 | « | 11,0 |
| х.Красная Заря | 0,15 | « | 3,0 |
| х.Цыганки | 0,09 | « | 2,0 |
| пос.Ленинский Лесхоз | 0,87 | « | 17,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 789,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 670,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

# Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

-оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

4.9. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Существующее положение.

Территория Александровского с.п.  расположена по обоим берегам р. Мокрая Чубурка. В состав поселения входят  шесть населенных пунктов, которые расположены в долине р. Мокрая Чубурка, сверху вниз:

Пос. Ленинский Лесхоз и х. Циганки расположены в юго-восточной части поселения. Пос. Ленинский лесхоз – по обоим берегам реки на абсолютных отметках 12-16 м, урез на отметке 11,3 м, х. Цыганки – на левом берегу с абс. отметками поверхности 11,5-18 м, уреза воды  - 9,8-9,9 м;

Рельеф данной территории имеет слабо волнистый характер. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер 4 ‰.

Пос. Красная Поляна и х. Христичево расположены пос. Красная Поляна – правом берегу, х. Христичево на левом, на абс. отметках 9-17 м, урез реки 8,8-9,5 м; юго-восточную часть хутора Христичево перерезает левый приток р. Мокрая Чубурка – б. Водяная, с прудами (отметки урезов 10-14,4 м), Рельеф имеет волнистый характер. Территория х. Христичево разделена балкой Водяная на две части. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер от 4 до 20‰.

Территория пос. Александровка расположена в центральной части поселения. Пос. Александровка располагается по обоим берегам реки с абс. отметки поверхности 7-25 м,  абс. отметки уреза воды 6,3-6,9 м Рельеф поселка имеет волнистый характер. Водоразделы слабо выражены. Уклоны на проектируемой территории имеют нормативный характер от 4 до 25‰.

Х. Нижняя Козинка и х. Красная Заря расположены в северной части поселения. Х. Красная Заря – на правом берегу, на абс. отметках 4-11 м, с отметкой уреза 3,8 м, х. Нижняя Козинка – также на правом берегу реки  с абс. отметками поверхности 5-18 м, отметками уреза 3,4-3,8 м. Рельеф имеет волнистый характер. На территории наблюдаются небольшие водоразделы. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер от 4 до 21‰.

Ширина долины р. Мокрая Чубурка достигает 7-8 км. Днищем ее служит I надпойменная терраса. Высота бровки террасы над урезом 1,5-2 м, ширина террасы 2,5-3 км. Пойма развита участками шириной 15-30 м, сохраняясь в излучинах реки; высота поймы над урезом 0,3-0,4м.

Высокая III надпойменная терраса выражена плохо и плавно переходит в склоны водораздела.

В настоящее время р. Мокрая Чубурка подпружена дамбами и образует каскад прудов.

Таким образом, все населенные пункты расположены в основном на I надпойменной террасе р. Мокрая Чубурка, на абсолютных отметках более 20 м, переходящей в склоны водораздела между реками Мокрая Чубурка и Кагальник.

Первая надпойменная терраса сложена аллювиальными песчано-глинистыми отложениями, иногда иловатыми. Мощность покровных суглинков достигает 2-10 м. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа, при мощности просадочной толщи 2-5 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 2-3 м и более 8 м.

Склоны водоразделов сложены лессовидными суглинками, в верхней части с прослойками песков и супесей, общей мощностью 12-30 м. суглинки подстилаются скифскими глинами. Мощность просадочной толщи 3-5 м, тип грунтовых условий по просадочности – I. Грунтовые воды залегают в основании суглинистой толщи; кроме того, на более плотных разностях суглинков возможно образование линз «верховодки» на различных глубинах.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Александровского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Ливневая канализация отсутствует, в результате размываются дождевыми водами неукрепленные части улиц, встречающиеся на пути потоков поверхностных вод.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов Александровского сельского поселения						Таблица

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Собственник | Характерис-тика уровня безопасности эксплуатац. состояния ГТС | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | Расстояние от устья или истока до створа ГТС | Расстояние от ближайшего населённого пункта до створа ГТС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0401022 | пруд балочный | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | балка Водяная | 1,2 км от устья | 2 км СВ п. Ленинский лесхоз | Ленинский участок Ростовского лесхоза | пониженный | потенциально не опасен |
| 0401023 | пруд русловый | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | река Мокрая Чубурка | 28,3 км от устья | В окраина х. Цыганки | Ленинский участок Ростовского лесхоза | пониженный | потенциально не опасен |
| 0401024 | пруд русловый | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | река Мокрая Чубурка | 25,8 км от устья | 1,5 км СЗ х. Цыганки | бесхозяйное | опасный | потенциально не опасен |
| 0401025 | пруд русловый | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | река Мокрая Чубурка | 24,6 км от устья | С часть х. Красная Поляна | бесхозяйное | пониженный | в случае разрушения ГТС возможно затопление волной прорыва прибрежной части х. Красная Поляна |
| 0401026 | пруд балочный | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | балка Глубокая | 2 км от устья | Ю окраина х. Христичево | бесхозяйное | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС возможно затопление волной прорыва прибрежной части х. Христичево |
| 0401027 | пруд русловый | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | река Мокрая Чубурка | 23,6 км от устья | З окраина х. Христичево | бесхозяйное | проран | потенциально не опасен из -за прорана |
| 0401028 | пруд русловый | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка | река Мокрая Чубурка | 19,6 км от устья | центральная часть с.Александровка | бесхозяйное | пониженный | потенциально не опасен |
| 0401029 | пруд русловый | Таганрогский залив -река Мокрая Чубурка |  | 15,8 км от устья |  | бесхозяйное | проран | потенциально не опасен из-за прорана |

Техническое состояние  ГТС водохозяйственных объектов Александровского сельского поселения			Таблица

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Перечень установленных дефектов и повреждений | Целесообразность существования ГТС | Выводы и предложения для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0401022 | пруд балочный | разрушен верховой откос, просадки по гребню | хозяйственно необходим | выполнить текущий ремонт плотины и паводкового водосброса за счет средств собственника |
| 0401023 | пруд русловый | в целом состояние удовлетворительное | хозяйственно необходим | выполнить комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 0401024 | пруд русловый | в левом плече плотина размыта, глубина размыва 1 м, ширина - 2 м | не имеет | ликвидация ГТС за счет средств софинансирования |
| 0401025 | пруд русловый | в целом состояние удовлетворительное | хозяйственно необходим | выполнить комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 0401026 | пруд балочный | подмыт волнобоем верховой откос. По гребню плотины просадки. Профиль плотины занижен. Низкое техническое состояние водосбросного сооружения | хозяйственно необходим | ремонт плотины и реконструкция водосбросного сооружения за счет средств софинансирования (областной, с/п) |
| 0401027 | пруд русловый | проран | не имеет | ликвидация ГТС за счет софинансирования (область, с/п), оборудовать пешеходный переход |
| 0401028 | пруд русловый | в целом состояние удовлетворительное | хозяйственно необходим | выполнить комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств с/п |
| 0401029 | пруд русловый | проран | не имеет | ликвидация ГТС за счет средств софинансирования (область,с/п) |

Данные обследований района, 2006 г.

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке сельского поселения:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-мероприятия по борьбе с просадочностью.

3.Благоустройство прибрежной территории.

4. Устройство набережной.

5. Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. Уклоны не превышают нормативные значения. До выполнения планировочных работ на новых территориях необходимо производить  снятие растительного грунта с последующим использованием при рекультивации нарушенных земель.

Поверхностный водоотвод.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость в связи с этим, очистки дождевых стоков с территории при выпуске их в водоемы, проектом предусматривается устройство дождевой канализации открытого типа.

На данной стадии проектирования схема водоотвода решается принципиально с показом на чертеже основных отстойных сооружений, ливнеспусков. Предложения по дождевой канализации являются концептуальным документом, нуждающимся в последующей проработке.

Проектом предусматривается в зоне застройки, имеющей безбордюрный профиль решать водоотвод по открытой системе водостоков с использованием лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков, с последующим сбором в отстойные сооружения ливневых сточных вод

Проектом предлагается в пос. Александровка осуществлять сбор поверхностных в отстойные сооружения расположенные по обоим берегам реки в северной и восточной части по правому берегу и в центральной части по левому берегу.

Отстойные сооружения в х. Нижняя Козинка размещаются на берегу реки Мокркая Чумбурка в юго-западной части населенного пункта, в х. Красная Зоря в южной части населенного пункта.

В пос. Красная поляна отстойные сооружения располагаются в начале и в конце населенного пункта на правом  берегу р. Мокрая Чубурка., в х.Христичегво по обоим краям балки Водяная  по дну  которой проходит водоток.

В х. Циганки и в пос. Ленинский Лесхоз отстойные сооружения расположить по левому берегу р. Мокрая Чубурка, в х. Циганки в восточной части населенного пункта, в х. Ленинский Лесхоз в северной.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

После очистки поверхностного  стока на отстойных сооружениях расположенных на берегу р. Мокрая Чубурка сброс условно чистого стока предлагается осуществлять в реку, в х. Христичево в балку Водяная.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Балки  и овражные процессы наблюдаются на всей территории сельского поселения. В х. Христичево обводненная балка Водная делит населенный пункт на две части. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной

планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов (в том числе возможно и армирование).

Подготовка просадочных территорий

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е. образование деформаций.

Территории Александровского  с.п. сложена лёссовидными суглинками, обладающими просадочными свойствами первого типа.

При проектировании зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах следует учитывать:

- в грунтовых условиях I типа по просадочности - просадки грунтов происходят  от внешней нагрузки и собственного веса грунта;

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Защита от ветровой дефляции

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги.

Развитие эоловых процессов в основном связано с пыльными бурями, чему способствует высокая распаханность территории, наличие почв, обладающих низкой ветроустойчивостью, засушливость климата, отсутствие сплошного растительного покрова. В результате выдувания частиц почв и грунтов с поверхности формируются котловины выдувания длиною до нескольких сотен метров и глубиной до десятков сантиметров, а также холмы и гряды высотой до 1-2 м. У меридионально расположенных лесных полос после пыльных бурь возникают ассиметричные валы высотой на заветренной стороне 3,0м шириной 25-45м.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство прибрежной территории

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон, зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территории

Согласно п.2, ст. 44 федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки территории.  является территории домовладений, проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

В настоящее время на территории Александровского с.п., в 1,2 км к северу от с.Александровка, расположена свалка площадью 3 га. По данным Администрации сельского поселения свалка не действующая.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме - на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%; на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентиро- вочное расчетное накоплене отходов | Накопление с учетом утилизации Расчет. срок35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³.в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существ. положение | 3131 | 0,450 | 1,1 | 2501/ 6113 | - | - |
| Расчетный срок | 3625 | 0,813 | 2,11 | 5360/ 13102 | 3484/ 8517 | 1419 |

Проектом предлагается рекультивация закрытых несанкционированных свалок.

На перспективу принято решение о рекультивации территории существующей свалки.

Проектом предлагается вывоз ТБО Александровского с.п. на полигон в Маргаритовское с.п.

Общую проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,85га. Свободные площади полигона в Маргаритовском сельском поселении удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок и для Александровского сельского поселения.

Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

По данным управления ветеринарии по Ростовской области                                    на территории поселения скотомогильников нет, но располагается одно сибиреязвенное захоронение останков животного происхождения (1.21км на запад от с.Александровки) с охранной зоной 1000 м и одна биотермическая яма (1.5 км на юго-восток от с.Александровки) с охранной зоной 1000 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, гл. VII, 7.1.12., класс I, п.3. Возможно перспективное строительство биокамер.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

На территории населенных пунктов необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета на расчетный срок 121га х10 кг = 12105т.

4.10. Оценка воздействия на окружающую среду

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными нормами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования, снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

Архитектурно-планировочные решения основываются на удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума; ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума объектам; расположении между источниками шума и защищаемыми от шума объектами зданий и сооружений, не являющимися источниками шума. Мероприятия по снижению шума на территории жилой застройки следует предусматривать при разработке планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений согласно требованиям СНиП 11-12-77.

Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или в понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещении областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Мероприятия по инженерной защите и подготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.06.06 г.

Мероприятия, направленные на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территорий, в том числе:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита территорий от затопления;

- защита территорий от заболачиваемости;

- защита от ветровой дефляции.

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

4.11. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Александровского сельского поселения объектами культурного наследия

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках, проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

На территории Александровского сельского поселения расположены объекты культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Александровского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Курганный могильник Александровка – II (1 курган) | с. Александровка в 500 м зап. шоссе Азов-Александровка, на въезде | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 2 | 2 | Курганный могильник Александровка – II (1 курган) | С. Александровка, к юго – западу от села в 4 км к югу от птицефермы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 3 | 4 | Курганный могильник Александровка – III (1 курган) | С. Александровка в 350 м к западу от МТФ. | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 4 | 5 | Курганный могильник Александровка – IV (1 курган) | С. Александровка в 2,5 км западнее окраины села м в 500 м восточнее полевого стана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 5 | 6 | Курганный могильник Александровка – V | С. Александровка в 2 км ниже по течению реки Чумбурка от села | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 6 | 30 | Курганный могильник «Красная поляна– I » | С. Красная поляна, в 1 км к северу от полевого стана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 7 | 32 | Курганный могильник «Красная Заря – I » (2 кургана) | Х. Красная Заря, в 1 км восточнее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 8 | 41 | Курганный могильник «Лесхоз – I » (1 курган) | Пос. Ленинский Лесхоз, в 2 км севернее пионер - лагеря | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 9 | 42 | Курганный могильник «Лесхоз – II » (1 курган) | Пос. Ленинский Лесхоз. в 2 км северо – восточнее пруда | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 10 | 43 | Курганный могильник «Лесхоз – III » (1 курган) | Пос. Ленинский Лесхоз. в 500 м северо – восточнее поселка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 11 | 55 | Курганный могильник «Нижняя Козинка– I» (3 кургана) | Х. Нижняя Козинка, в 2 км севернее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 12 | 56 | Курганный могильник «Нижняя Козинка– II » (2 кургана) | Х. Нижняя Козинка, в 2 км северо - восточнее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 13 | 57 | Курганный могильник «Нижняя Козинка– III » (2 кургана) | Х. Нижняя Козинка, в 3 км северо – восточнее, в 600 м западнее полевого стана | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 14 | 58 | Курганный могильник «Нижняя Козинка– IV» (1 курган) | Х. Нижняя Козинка, на восточной окраине | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 15 | 84 | Курганный могильник «Христичево– I » (1 курган) | С. Христичево, в 400 м восточнее от поворота на с. Красная Поляна | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 16 | 85 | Курганный могильник «Христичево– II » (1 курган) | С. Христичево, на западной окраине, в 100 м южнее свинофермы | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 17 | 86 | Курганный могильник «Цыганки – I » (1 курган) | С. Цыганки, в 1 км юго – западнее, у поворота дороги на лесхоз | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 18 | 7 | Курганный могильник «Орлова могила – I» (1 курган) | С. Александровка.в 5,5 км к западу в 500 м южнее поворота дороги на границе Краснодарского края | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 19 | - | Поселение "Александровка I" | На водораздельной возвышенности между безымянными балками левого берега р. Мокрая Чубурка | выявлен |

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Александровского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Александровского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Александровского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Александровского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

5. Архитектурно-планировочная организация территории

Совершенствование планировочной системы поселения и принятая  проектом на основе анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий Александровского сельского поселения планировочная организация территории  обеспечивает рациональное развитие муниципального образования в системе района.

Проектом предусмотрено развитие системы расселения, культурно-бытового обслуживания, размещение головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций, определены мероприятия по охране окружающей среды и охране объектов культурно-исторического наследия.

Принятые решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, которая сохраняет систему существующего архитектурно-пространственного размещения населенных пунктов.

Главной достопримечательностью поселения является выращенный в степи Александровский лес населенный удивительными обитателями, представителями флоры и фауны, притягательный для любителей отдыха на природе, охоты и рыбалки не только в пределах района и области, но и для российских и зарубежных гостей.

Одной из планировочных осей Азовского района связующей Александровское поселение с Административным центром района, другими поселениями и Краснодарским краем является автодорога регионального значения – Р 61-57 Азов – Староминская. В основе линейной системы расселения населенных пунктов поселения лежит экологический каркас пойменной части реки Мокрая Чубурка, на живописных берегах которой расположились хутора и поселок во главе с административным центром – селом Александровка.

Развитие территорий населенных пунктов в основном происходит в существующих границах, так, как здесь достаточно свободных участков для организации кварталов нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания.

В селе Александровка – административном центре поселения, сохраняется существующая планировочная структура, представленная в виде трех селитебных образований, разделенных системой зеленых насаждений паркового характера и рекреационной зоной вдоль р. Мокрая Чубурка.  Развитие в основном происходит за счет урегулирования границ кварталов и формирования линейно-узловой системы обслуживания с центром на ул.Советской. Функциональные связи в населенном пункте обеспечены автомобильными и пешеходными мостами. Проектом предлагается расположение, новых объектов культурно-бытового обслуживания, в зоне возможного размещения, выделенной для этих целей. Благоустройство и озеленение прибрежных зон реки, с организацией пляжей площадок для спорта и отдыха необходимо для создания рекреационной зоны села.

Хутор Красная поляна имеет линейный характер расселения по правому берегу реки Мокрая Чубурка в виде однорядных жилых кварталов. Подцентры обслуживания ввиду протяженности хутора располагаются на пересечениях главной и основной улиц с улицами в жилой застройки. Проектом предлагается благоустройство прибрежной рекреационной зоны для организации отдыха на воде и рыбалки.

На левом берегу реки Мокрая Чубурка, расположен хутор Христичево разделенный на две части балкой Водяной, с нешироким прудом, переходящим в ручей. Общественная зона формируется по ул.Школьной, имеет зеленые выходы в обе рекреационных зоны – вдоль балки водяной и по берегу реки Мокрая Чубурка. Функциональные связи селитебных образований хутора через естественные преграды осуществляются по автомобильным и пешеходным мостам. Территориальное развитие населенного пункта предлагается в существующих границах.

К излучинам  левого берега реки Мокрая Чубурка, перед ее входом в Александровский лес, прилегает небольшой хутор Цыганки. Еще недавно некоторые участки здесь были брошены хозяевами, но в настоящее время появились желающие поселиться в этом живописном месте, поэтому проектом намечено небольшое развитие территории в существующих границах.

Поселок Ленинский Лесхоз расположен в недрах Александровского леса. Основная часть поселка размещается на левом берегу реки и два квартала – на правом. Интересные в историческом и архитектурном значении являются здания и сооружения панской усадьбы, сохранившиеся от создателя леса пана Домашевского. В память об этом человеке в поселке существует площадь, названная его именем. Здесь проектом предлагается разместить проектируемые объекты обслуживания и возможно организовать площадку мобильного жилья для туристов и охотников.

От западной границы поселения на правом берегу Мокрой Чубурки расположились хутора Нижняя Козинка и Красная Заря, объединенные не только рекой, но и единой автодорогой. В процессе развития селитебных территорий границы этих населенных пунктов сомкнулись, именно в районе пересечения границ с автодорогой формируется зона возможного размещения объектов обслуживания, организуются зеленые выходы в прибрежную рекреацию и размещаются площадки для спорта и отдыха.

Проектируемая застройка населенных пунктов на свободной территории представлена малоэтажной, усадебной, квартального типа.

Основными композиционными осями планировочных структур населенных пунктов поселения являются их главные и основные улицы.

Рациональное использование территории при формировании кварталов усадебной застройки и других планировочных элементов - есть главный принцип  проектных решений при создании благоустроенной и комфортной среды жизнедеятельности.

Планировочная организация территории и предложения по изменению границ населенных пунктов

Планировочная организация является основой для комплексного решения вопросов по устойчивому развитию поселения. Проектные решения по комплексной организации планировочной структуры выполнены с учетом анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий Александровского сельского поселения.

Предложения по корректировке границ населенных пунктов обоснованы изменением границ жилых кварталов, выводом из состава земель сельскохозяйственного назначения и включением в границы хутора Красная Заря земельного участка площадью 0,297 га (муниципальная земля) -   граница корректируется вдоль юго-западной стороны населенного пункта.

Обоснование прилагается.

6. Зонирование территории

Функциональные зоны, выделенные в пределах сельского поселения:

## Жилые.

## в состав жилых зон данного поселения могут включаться:

## 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

## 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

## В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

## Общественно-деловые зоны.

## В состав общественно-деловых зон могут включаться:

## 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

## 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-

## бытового назначения;

## 3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления

## производственной и предпринимательской деятельности;

## 4) общественно-деловые зоны иных видов.

## Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

## Производственные зоны.

## В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

## 1)коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

## 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

## 3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

## Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

## Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

## Зоны сельскохозяйственного использования.

## В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

## 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

## 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## Зоны рекреационного назначения.

## В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## Зоны особо охраняемых территорий.

## В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

## Зоны специального назначения.

## В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

## В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

## Помимо предусмотренных градостроительным кодексом, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Баланс территории Александровского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Территория: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га | 30600,2 | 30600,2 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| I. | земли населенных пунктов | га | 1692,2 | 1692,5 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1. | - жилых зон, | га | 914,2 | 1090,4 |
| 2. | - общественно-деловых зон; | -“- | 4,4 | 52,6 |
| 3. | - производственных зон; | -“- | 6,7 | - |
| 4. | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | -“- | 205,3 | 236,7 |
| 6. | - рекреационных зон, в том числе зеленых насаждений | -“- | 64.3 64.3 | 201.9 88.9 |
| 7. | - иных зон | -“- | 497,3 | 110, 9 |
| II. | земли сельскохозяйственного назначения | -“- | 22611,7 | 22611,4 |
| III. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе зоны специального назначения(кладбища) | -“- | 468,3 9,2 | 468,3 9,2 |
| IV. | земли особо охраняемых территорий и объектов | -“- | - | - |
| V. | земли лесного фонда | -“- | 5525 | 5525 |
| VI. | земли водного фонда | -“- | 303,0 | 303,0 |

По расчету зеленых насаждений общего пользования в поселении соответствии с СП 42.13330.2011:

По существующему положению на 1 человека приходится зеленых насаждений общего пользования  - в с. Александровское 68 кв.м, в х.Христичево 658 кв.м, в х.Красная поляна 113 кв.м, в х.Нижняя Козинка 420 кв.м, в х.Красная заря 1666 кв.м, в х.Цыганки 3529 кв.м, в п.Ленинский лесхоз 161 кв.м.

Согласно материалам генерального плана во всех населенных пунктах поселения планируется увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования. На перспективу на 1 человека зеленых насаждений общего пользования будет – в с. Александровское 121 кв.м, в х.Христичево 1733 кв.м, в х.Красная поляна 1384 кв.м, в х.Нижняя Козинка 1765 кв.м, в х.Красная заря 2241 кв.м, в х.Цыганки 3900 кв.м, в п.Ленинский лесхоз 161 кв.м.

Из представленных данных видно, что на расчетный срок обеспеченность зелеными насаждениями в каждом населенном пункте значительно превысит нормативную в 12 м2/чел. (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*).

- Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана Александровского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Территория: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га | 30600,2 | 30600,2 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| I. | земли населенных пунктов | га | 1692,2 | 1692,5 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1. | - жилых зон, | га | 914,2 | 1090,4 |
| 2. | - общественно-деловых зон; | -“- | 4,4 | 52,6 |
| 3. | - производственных зон; | -“- | 6,7 | - |
| 4. | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | -“- | 205,3 | 236,7 |
| 6. | - рекреационных зон, в том числе зеленых насаждений | -“- | 64.3 64.3 | 201.9 88.9 |
| 7. | - иных зон | -“- | 497,3 | 110, 9 |
| II. | земли сельскохозяйственного назначения | -“- | 22611,7 | 22611,4 |
| III. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе зоны специального назначения(кладбища) | -“- | 468,3 9,2 | 468,3 9,2 |
| IV. | земли особо охраняемых территорий и объектов | -“- | - | - |
| V. | земли лесного фонда | -“- | 5525 | 5525 |
| VI. | земли водного фонда | -“- | 303,0 | 303,0 |
| 2. | Население. |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 5557 | 6595 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- | 106 | 142 |
|  | - убыль. | -“- | 212 | 106 |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- | 100 | 135 |
|  | - убыль. | -“- | 75 | 79 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел. |  |  |
|  | - дети до 15 лет; | -“- | 1113 | 1319 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет); | -“- | 3224 | 3825 |
|  | - население старше трудоспособного возраста. | -“- | 1220 | 1451 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего из них: | чел. | 1251 | 3825 |
|  | - в материальной сфере | чел. | 1090 | 3565 |
|  | в том числе: | -“- |  |  |
|  | строительство, | -“- | 67 | 230 |
|  | сельское хозяйство, | -“- | 324 | 995 |
|  | здравоохранение, образование, культура, социальное обслуживание | -“- | 43 | 76 |
|  | прочие, | -“- | 656 | 2264 |
|  | - в обслуживающей сфере | -“- | 161 | 260 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 2373 | 2783 |
|  | в том числе: имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -“- | 21 | - |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 73,3 | 104,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м общей площади квартир/% к общему объему жи-лищного фонда | 5,6 | 5,6 |
|  | - частной собственности | -“- | 67,7 | 98,8 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда | % общего жил. фонда |  |  |
|  | - водопроводом | -“- | 29,2 | 100 |
|  | - канализация | -“- | 16,2 | 98 |
|  | - электроплитами | -“- | 73,3 | 100 |
|  | - газовыми плитами | -“- | н/д | 100 |
|  | - теплом | -“- | 73,3 | 100 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 15,8 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 220 | 300 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | -“- | 1060 | 1200 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 42 | 45 |
| 4.6 | Поликлиники (в наст. время амбулатории) – всего/1000 чел. | посещений в смену | 100 | 150 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | объект | 24 | 32 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | -“- | 6 | 8 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. | -“- | 12 | 15 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма – всего/1000 чел. | -“- | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего/1000 чел. | -“- | 1 | 1 |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -“- | 6 | 8 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -“- | 4 | 6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  | 42,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | -“- | - | 42,35 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 33,81 | 37,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дорог регионального значения; | -“- | 15,07 | 15,07 |
|  | - дорог межмуниципального значения; | -“- | 1,1 | 1,1 |
|  | - дорог местного значения; | -“- | 17,64 | 21,64 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -“- | 80,8 | 87,3 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | -“- | 25,5 | 87,3 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоби- лей | - | 350 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,09 | 1,725 |
| 6.1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | 18 | 261 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 160 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 1,265 |
| 6.2.2 | Модульно-контейнерные ОСК | ед. | - | 1 |
| 6.2.3. | Блочно-модульные локальные очистные сооружения ЛОС | ед. | - | 5 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии | млн.квт.час/год | 4,491 | 5,38 |
| 6.3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 110/35/10 кВ А 32 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 100 |
| 6.4.1. | Прогнозируемое увеличение потребности в газе | млн..м3/год | - | 1,768 |
| 6.4.2. | Источники подачи газа |  | АГРС с.Александровка |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | всего номеров | 903 | 1012 |
| 6.5.3. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 2501 | 5360 |
| 6.6.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/3 | - |
| 6.6.3 | Общая площадь свалок | га | 3 | - |
|  | в том числе стихийных | -“- | - | - |
| 6.7. | Инженерная подготовка |  |  |  |
|  | Количество отстойных сооружений | единиц | - | 10 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 9,2 | 9,2 |

8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий в указанных областях и предложения по их развитию)

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны направлены на предупреждение и снижение возможных потерь и разрушений в военное время, при использовании противником современных видов оружия.  Прежде  всего, решаются вопросы защиты населения и работающих смен объектов экономики на проектируемой территории.

Согласно письму ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области от 05.05.2011г. №4-1сфд/4935 территория Александровского сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиационного заражения. Население подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории города, района, квартала. Для укрытия трудоспособного населения на рассматриваемой территории необходимо предусмотреть размещение ЗС.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в ближайшие районы. Работающие смены укрываются в районе по месту работы.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе ЧС связанных с природными условиями. Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения о грозящей ему опасности.

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

- оповещение с использованием радио, телевидения;

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- оповещение с помощью стационарных установок;

- общегородской сети оповещения.

Вся территория района разделена на зоны, в каждой из которых установлены звуковые электросирены. При необходимости, все сирены могут быть включены в работу с центрального пульта управления. Возможно их избирательное включение.

Способ оповещения с помощью электросирен довольно надежен и эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы.

Более полную информацию об угрозе население может получить по средствам проводной связи: радио, телевидение. Поэтому эти два способа оповещения должны функционировать в комплексе: услышав сигнал сирены, каждый житель должен включить радио, телевизор и получить полную информацию о характере угрозы и инструкцию, как себя вести в сложившейся ситуации.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения. Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования нужно предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчётов и пожарной техники.

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным образом обучены, соответственно экипированы и подготовлены к работе в экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады.

Границы  «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, определяют зоны незаваливаемых территорий и уточняются на последующих стадиях, при окончательном определении этажности застройки. Анализ максимально возможных границ завалов от зданий при их разрушениях показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам. Пролегающие вдоль границы территории улиц остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

Принятые в проекте решения по инженерной инфраструктуре в пределах проектируемой застройки соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в этом разделе проекта, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени.

С позиции гражданской обороны, анализ существующей транспортной сети и дает предложения по ее совершенствованию в интересах проведения эвакомероприятий и проведения спасательных, противопожарных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в особый период на проектируемой территории необходимо развернуть сборные эвакопункты. В качестве сборного эвакопункта (СЭП) для жителей и работающего персонала рассматриваемой территории используется здания школ и детских садов, парков, а так же незаваленные  территории. По своему объемно-планировочному решению здания отвечают требованиям норм проектирования ИТМ ГО и имеют удобный подъезд для автомобильного транспорта. При проведении спасательных работ помещения эвакопункта удобны для размещения пункта сбора пораженных и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также дальнейшей их эвакуации в ближайшие районы, поселки и города. На территории, прилегающей к СЭП планируется разместить артезианскую скважину. В экстремальных условиях военного времени скважина станет надежным источником обеспечения водой населения и спасательных формирований.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения. Запроектированная сеть инженерной инфраструктуры не противоречит требованиям норм проектирования ИТМ ГО и потенциальной опасности для населения не представляет.

Проектируемые защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для укрытия трудоспособного населения в чрезвычайных ситуациях военного времени, могут быть использованы в мирное время для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, когда возникает угроза жизни людей и будет затруднена эвакуация.

# Footnotes

Зозулин Г.М., Пашков Г.Д. Нижний Дон (Ростовская область).//Растительные ресурсы. Ростов-на-Дону, изд-во РГУ, 1980 г.

Приложение к постановлению ЗС Ростовской области от 28.06.04. №402 «О стратегии привлечения инвестиций Ростовской области» (в редакции постановления ЗС от 15.09.05. №1063)

# Text boxes

10

10